4.  W1 = 240, W3 =  180,

l1 = l3 = 40 см, l2 = 14 см,

S1 = S3 = 20 см2, S2 = 20 см2, ( = 0,12 мм,

I3 = 0,5 A, Ф1 + Ф2 = 2.5(10-3 Вб.

Определить I1, Ф1, Ф2, Ф3.

ВАХ задана таблицей

| В, Тл | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н, А/м | 0 | 20 | 35 | 54 | 73 | 98 | 118 | 150 |
| В, Тл | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| Н, А/м | 185 | 235 | 300 | 402 | 610 | 1000 | 1300 | 2200 |

# Text boxes

Ф1	          Ф2	     Ф3

W1

I3

W3

I1