|  | Кафедра компьютерных измерительных систем и метрологии Экзаменационный билет L по дисциплине «электротехника и электроника» |
| --- | --- |

L–1. Рассчитать по постоянному току однокаскадный транзисторный усилитель на транзисторе КП313А. Транзистор включить по схеме с общим затвором. Найти коэффициент передачи ненагруженного усилителя на средних частотах.

| Транзистор КП313А Тип: МОП-транзистор с n–каналом Крутизна характеристики S=5 мА/В Напряжение затвор-исток Uзи=0,3...1,8 В Входная ёмкость С11и=5 пФ Выходная ёмкость С22и=3 пФ Проходная ёмкость С12и=0,9 пФ | Максимальное постоянное напряжение затвор-сток Uзсmax=15 В Максимальное постоянное напряжение затвор-исток Uзиmax=10 В Максимальное постоянное напряжение сток-исток Uсиmax=15 В Максимальный ток стока Iсmax=15 мА |
| --- | --- |

L–2. Найти комплексное выходное сопротивление четырёхполюсника zвых(j().