# Министерство образования и науки РФ

# Институт фундаментального образования

# А.А.Волкова, В.Г.Шишкунов, А.О.Хоменко

Безопасность жизнедеятельности

# Методические указания по выполнению домашних заданий

# Подготовлено кафедрой «Безопасность жизнедеятельности»

# Научный редактор: доц., канд. техн. наук А.О.Хоменко

Методические указания к домашним работам по курсу «Безопасность жизнедеятельности» для студентов всех форм обучения, всех специальностей.

Содержат краткие сведения по основным разделам курса: безопасность производственной деятельности, экологическая безопасность, промышленная безопасность опасных производственных объектов, безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Приведены варианты типовых задач и методические указания для их самостоятельного решения

Екатеринбург

2015

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………….	…..…3

Общие методические указания по выполнению заданий…………..….3

1. Санитарно-гигиеническая оценка условий труда……………………..…...4

1.1. Производственное освещение	………………………………………..…....4

1.1.1. Задача № 1 Оценка естественной освещенности помещения…….……4

1.2. Защита от шума и вибрации………………………………………….…....7

1.2.1. Задача №2 Расчет глушителя шума……………………………….…....7

1.2.2. Задача №3 Определение уровня звукового давления……………...…9

1.2.3. Задача  №4 Расчет и выбор виброизоляторов…………………….…13

1.3. Оздоровление воздушной среды…………………………………………15

1.3.1. Задача №5 Оценка состояния воздушной среды производственного помещения и загрязнения атмосферного воздуха…………………………..15

1.3.2. Задача №6 Расчет воздухообмена общеобменной вентиляции	……18

2. Взрывопожарная безопасность……………………………………….…....22

2.1. Расчет показателей взрывопожарной опасности	………………….…….22

2.1.1. Задача №7 Оценка взрывоопасности помещения……………………22

2.1.2. Задача №8 Оценка последствий взрыва………………………………24

ПРИЛОЖЕНИЕ………………………………………………………………...25

Таблица П.1. СНиП 23-05-95 (извлечение) Группы административных районов по ресурсам светового климата	……………………………………..27

Таблица П.2 Значения коэффициента светового климата…………….27

Таблица П.3  Предельно-допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот………………………………………………………28

Таблица П.4 Акустические характеристики звукопоглощающих облицовок……………………………………………………………………….30

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………..30

Введение

В программе курса «Безопасность жизнедеятельности» предусматривается выполнение задач, которые предназначены для углубления знаний выпускника вуза и могут оказаться полезными в практической деятельности будущего специалиста.

Все рассматриваемые в данном предмете производственные факторы присутствуют на большенстве рабочих мест предприятий Российской федерации и могут оказывать вредное или опасное воздействие на жизнь и здоровье работников в процессе трудовой деятельности.

Федеральный закон №426-ФЗ от 28.12.2013 «О спецальной оценке условий труда» дает работникам предприятия на своих рабочих местах возможность стать активнымиыми участниками процесса идентификации вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса. В связи с этим компетенция: «Идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере профессиональной деятельности», прописанная в большенстве ФГОС высшего профессионального обоазования, необходима в дальнейшей трудовой деятельности специалиста.

#### Общие методические указания по выполнению заданий

- Вариант задания выбирается по последней цифре номера зачетной книжки или номеру в журнале группы.

- Задание выполняется четко и аккуратно; допустимо как рукописное, так и компьютерное оформление.

- Решения задач в необходимых случаях следует сопровождать эскизами, выполненными с соблюдением требований технического черчения.

- В текстовой части необходимо делать ссылки на графический материал, а также на использованную литературу.

- В расчетах для обозначения физических величин и их размерностей следует пользоваться системой СИ.

- Санитарно-гигиеническая оценка условий труда

Условия труда – это совокупность производственных факторов, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье человека в процессе трудовой деятельности и ее безопасность.

Рабочая зона - пространство (до 2 м над уровнем пола), на котором находятся постоянные или временные рабочие места, где работник выполняет свои трудовые обязанности, находится под прямым или косвенным контролем работодателя.

Вредный производственный фактор – фактор, воздействие которого может привести ухудшению состояния здоровья или заболеванию работника.

Опасный производственный фактор – фактор, воздействие которого может привести к травме, резкому ухудшению здоровья или смерти работника.

Предельно-допустимый уровень (ПДУ) – max уровень действия вредного фактора, в течение рабочего дня, на протяжении трудового стажа - не вызывает у работника и его потомства ухудшения здоровья или психологических нарушений.

#### ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

По источнику излучения светового потока различают естественное, совмещенное (комбинированное) и искусственное освещение.

Помещения с постоянным пребыванием людей согласно СНиП 23.05-95 должны иметь естественное освещение.

Нормативом освещенности от естественного света является коэффициент естественной освещенности (КЕО), который зависит от разряда и подразряда зрительной работы на рабочем месте.

#### Задача №1. Оценка естественной освещенности помещения

Определить, соответствует ли нормам естественная освещенность в производственном помещении, если:

наружная освещенность, лк …………………………Енар

внутренняя освещенность, лк ……………………….Евн

нормативное значение КЕО, соответствующее

разряду зрительной работы, %……………………..ен

Коэффициент светового климата mN определяется по табл. П.1 и П.2

исходные данные для расчета приведены в табл. 1

Таблица 1

# Исходные данные для расчета естественной освещенности

| № вари- анта | Енар, лк | Евн, лк | ен, % | Световые проемы | Ориентация световых проемов | Админист-ративный район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10000 | 74 | 0,7 | В наружных стенах | С | Свердловская обл. |
| 2 | 5500 | 180 | 3,0 | Зенитный фонарь | СВ | Ленинград-ская обл |
| 3 | 8500 | 350 | 4,0 | В наружных стенах | СЗ | Московская обл. |
| 4 | 7000 | 320 | 4,2 | В прямоуголь- ном фонаре | З | Челябинская обл |
| 5 | 6200 | 220 | 3,5 | Зенитный фонарь | В | Псковская обл. |
| 6 | 12000 | 125 | 1,2 | В прямоуголь- ном фонаре | ЮВ | Архангель-ская обл. |
| 7 | 20000 | 250 | 1,5 | В наружных стенах | ЮЗ | Мурманская обл. |
| 8 | 6000 | 120 | 1,8 | В прямоуголь- ном фонаре | Ю | Воронежская обл. |
| 9 | 15000 | 300 | 2,0 | В фонаре типа «Шед» | СВ | Ростовская обл. |
| 10 | 18000 | 220 | 1,0 | В трапецие-видном фонаре | СЗ | Приморский край |
| 11 | 9000 | 80 | 0,7 | В наружных стенах | С | Свердловская обл. |
| 12 | 7500 | 100 | 3,0 | Зенитный фонарь | СВ, | Ленинград-ская обл |
| 13 | 9500 | 300 | 4,0 | В наружных стенах | СЗ | Московская обл. |
| 14 | 8000 | 300 | 4,2 | В прямоуголь- ном фонаре | З | Челябинская обл |
| 15 | 5200 | 320 | 3,5 | Зенитный фонарь | В | Псковская обл. |
| 16 | 10000 | 105 | 1,2 | В прямоуголь- ном фонаре | ЮВ | Архангель-ская обл. |
| 17 | 25000 | 350 | 1,5 | В наружных стенах | ЮЗ | Мурманская обл. |
| 18 | 16000 | 220 | 1,8 | В прямоуголь- ном фонаре | Ю | Воронежская обл. |
| 19 | 25000 | 200 | 2,0 | В фонаре типа «Шед» | СВ | Ростовская обл. |
| 20 | 15000 | 200 | 1,0 | В трапецие-видном фонаре | СЗ | Приморский край |
| 21 | 12000 | 174 | 0,7 | В наружных стенах | С | Свердловская обл. |
| 22 | 7500 | 150 | 3,0 | Зенитный фонарь | СВ | Ленинград-ская обл |
| 23 | 8500 | 250 | 4,0 | В наружных стенах | СЗ | Московская обл. |
| 24 | 6000 | 120 | 4,2 | В прямоуголь- ном фонаре | З | Челябинская обл |
| 25 | 7200 | 250 | 3,5 | Зенитный фонарь | В | Псковская обл. |
| 26 | 22000 | 225 | 1,2 | В прямоуголь- ном фонаре | ЮВ | Архангель-ская обл. |
| 27 | 10000 | 150 | 1,5 | В наружных стенах | ЮЗ | Мурманская обл. |
| 28 | 7000 | 100 | 1,8 | В прямоуголь- ном фонаре | Ю | Воронежская обл. |
| 29 | 10000 | 150 | 2,0 | В фонаре типа «Шед» | СВ | Ростовская обл. |
| 30 | 28000 | 320 | 1,0 | В трапецие-видном фонаре | СЗ | Приморский край |

#### Методические указания к решению задачи

Естественное освещение изменяется в очень широких пределах и зависит от времени суток, времени года, облачности и т.д. Поэтому, принято характеризовать его не абсолютным значением освещенности на рабочем месте, а относительным в виде коэффициента естественной освещенности (КЕО). КЕО представляет собой отношение естественной освещенности внутри помещения в точках ее минимального значения на рабочей поверхности к одновременно замеренному значению освещенности наружной горизонтальной поверхности, освещенной диффузным светом полностью открытого небосвода (непрямым солнечным светом):

(1.1)

где:  Евн - освещенность внутри помещения, лк;

Енар - наружная освещенность, лк.

Нормируемое значение КЕО (еN) для зданий, располагаемых в различных районах, следует  определять по формуле:

еN = ен *  mN,				(1.2)

где: N – номер группы обеспеченности естественным светом (по табл.П.1);

ен – нормативное значение КЕО, соответствующее разряду зрительной работы, % (задано в табл.1)

mN – коэффициент светового климата (по табл.П.2).

Полученные по формуле (1.2) значения необходимо округлять до десятых долей.

Сравнив полученные значения еф и еN, сделать вывод о соответствии естественной освещенности санитарно-гигиеническим требованиям.

#### ЗАЩИТА ОТ ШУМА И ВИБРАЦИИ

Слышимый звук (шум) – среднеквадратичные колебания звукового давления относительно атмосферного с частотами от 20 до 20000 Гц и времением усреднения 30…100 милисекунд.

Слуховое воздействие шума – вызывает утомление звукового анализатора, кратковременную или постоянную потерю слуха, ухудшение четкости речи и восприятия звука;

Внеслуховое воздействие шума – вызывает ухудшение показателей переработки информации, снижается темп и ухудшается качество выполняемой работы.

Звуковой анализатор человека обладает Неодинаковая чувствительностью к звуковым колебаниям разной частоты, поэтому при оценке шума принято разбивать весь его диапазон на октавные полосы и для каждой полосы определять  уровень звукового давления.

Гигиеническая оценка шума - частотный диапазон разбивают на 9 полос (октав) со среднегеометрическими частотами соответственно: 31,5; 63; 125; 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц, измеряют уровни звукового давления и строят спектр шума.

#### Задача №2. Расчет глушителя шума

Подобрать звукопоглощающий материал и определить длину глушителя вентиляционного шума, необходимую для снижения шума до нормативных значений, если канал, по которому распространяется шум, имеет сечение b x h и октавные уровни звукового давления шума Li  - L63… L8000, дБ приведены в таблице 2:

Таблица 2

# Исходные данные для расчета глушителя шума

| № вари- анта | Li, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, Гц | b, м | h, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| 1 | 90 | 95 | 92 | 90 | 88 | 82 | 80 | 72 | 0,15 | 0,1 |
| 2 | 92 | 93 | 90 | 89 | 89 | 81 | 80 | 76 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | 92 | 90 | 89 | 89 | 86 | 82 | 81 | 79 | 0,1 | 0,3 |
| 4 | 96 | 93 | 92 | 90 | 89 | 86 | 81 | 76 | 0.25 | 0,15 |
| 5 | 90 | 91 | 89 | 88 | 88 | 86 | 78 | 75 | 0,3 | 0,25 |
| 6 | 92 | 96 | 91 | 90 | 86 | 86 | 80 | 79 | 0,4 | 0,35 |
| 7 | 90 | 90 | 90 | 91 | 87 | 82 | 79 | 76 | 0,35 | 0,4 |
| 8 | 98 | 92 | 94 | 96 | 88 | 90 | 86 | 80 | 0,1 | 0,45 |
| 9 | 90 | 92 | 96 | 89 | 83 | 86 | 81 | 78 | 0,15 | 0,5 |
| 10 | 98 | 100 | 99 | 85 | 91 | 81 | 80 | 76 | 0,2 | 0,1 |
| 11 | 92 | 95 | 90 | 90 | 85 | 80 | 80 | 75 | 0,25 | 0,11 |
| 12 | 92 | 95 | 95 | 80 | 80 | 85 | 80 | 70 | 0,12 | 0,21 |
| 13 | 90 | 92 | 80 | 85 | 85 | 80 | 85 | 90 | 0,15 | 0,30 |
| 14 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 80 | 85 | 78 | 0,2 | 0,15 |
| 15 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 86 | 80 | 78 | 0,13 | 0,2 |
| 16 | 92 | 92 | 90 | 90 | 80 | 80 | 85 | 75 | 0,35 | 0,3 |
| 17 | 88 | 88 | 90 | 98 | 85 | 82 | 70 | 70 | 0,3 | 0,4 |
| 18 | 95 | 95 | 95 | 96 | 82 | 90 | 80 | 82 | 0,15 | 0,4 |
| 19 | 92 | 92 | 90 | 90 | 80 | 85 | 85 | 80 | 0,25 | 0,45 |
| 20 | 99 | 100 | 105 | 80 | 95 | 85 | 80 | 79 | 0,25 | 0,15 |
| 21 | 88 | 85 | 82 | 80 | 88 | 82 | 70 | 75 | 0,1 | 0,1 |
| 22 | 82 | 83 | 80 | 79 | 79 | 71 | 70 | 76 | 0,12 | 0,25 |
| 23 | 82 | 80 | 79 | 79 | 76 | 82 | 85 | 89 | 0,15 | 0,35 |
| 24 | 86 | 83 | 82 | 80 | 85 | 85 | 85 | 86 | 0,2 | 0,25 |
| 25 | 80 | 81 | 89 | 88 | 88 | 86 | 88 | 85 | 0,23 | 0,2 |
| 26 | 82 | 86 | 81 | 90 | 96 | 96 | 80 | 89 | 0,45 | 0,45 |
| 27 | 80 | 80 | 80 | 85 | 89 | 92 | 99 | 96 | 0,3 | 0,45 |
| 28 | 88 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 96 | 100 | 0,15 | 0,45 |
| 19 | 80 | 82 | 86 | 89 | 93 | 96 | 91 | 98 | 0,2 | 0,55 |
| 20 | 88 | 90 | 89 | 85 | 95 | 91 | 90 | 86 | 0,25 | 0,1 |

#### Методические указания к решению задачи

1. Выбирается звукопоглощающий материал (ЗПМ) для облицовки глушителя. Звукопоглощающий материал, применяемый в глушителях, должен обладать высоким звукопоглощением в требуемом диапазоне частот, т.е. характер изменения коэффициентов звукопоглощения ЗПМ в октавных полосах частот должен быть подобен частотной характеристике требуемого снижения шума , значения  выбрать самостоятельно. Рекомендуемый перечень материалов, отвечающий как санитарно-гигиеническим требованиям, так и требованиям пожарной безопасности, и соответствующие им коэффициенты звукопоглощения (() приведены в табл. П.4.

2. Рассчитывается требуемая длина глушителя в каждой октавной полосе частот с учетом соответствующих выбранному материалу коэффициентов звукопоглощения (() из табл. П.4:

,			(2.1)

где: l – длина облицовочной части канала, м;

П – периметр канала, м,

S – площадь поперечного сечения канала, м2;

((() – функция звукопоглощения, значения которой приведены в табл. 3

Таблица 3

# Значения функции звукопоглощения

| ( | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ((() | 0,1 | 0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,65 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 4,0 |

3. Результаты расчета для всех октавных полос заносим в табл. 4.

Таблица 4

# Определение требуемого снижения шума

| Частота, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ,дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l, м |  |  |  |  |  |  |  |  |

Длина глушителя l выбирается по наибольшему из полученных расчетом значений.

#### Задача №3. Определение уровня звукового давления

Определить уровень звукового давления в центре производственного помещения после звукопоглощающей облицовки потолка и половины площади стен, если размеры помещения: длина, ширина, высота. Материал облицовки подобрать, исходя из требуемого снижения шума, задавшись уровнями звукового давления по табл. 5.

Таблица 5

# Уровни звукового давления в помещении

| № вари- анта | Li, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, Гц | Номер предельного спектра |
| --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | 82 | 69 | 61 | 44 | 48 | 48 | 44 | 47 | ПС-45 |
| 2 | 92 | 90 | 80 | 69 | 60 | 61 | 65 | 56 | ПС-60 |
| 3 | 85 | 82 | 75 | 72 | 55 | 58 | 62 | 50 | ПС-55 |
| 4 | 96 | 93 | 82 | 70 | 69 | 66 | 66 | 56 | ПС-60 |
| 5 | 90 | 81 | 79 | 78 | 58 | 56 | 65 | 55 | ПС-60 |
| 6 | 82 | 66 | 61 | 50 | 56 | 46 | 45 | 49 | ПС-45 |
| 7 | 90 | 90 | 80 | 81 | 67 | 70 | 68 | 66 | ПС-70 |
| 8 | 80 | 72 | 74 | 66 | 58 | 50 | 61 | 50 | ПС-55 |
| 9 | 90 | 92 | 76 | 79 | 83 | 66 | 69 | 58 | ПС-70 |
| 10 | 98 | 90 | 79 | 85 | 81 | 71 | 75 | 56 | ПС-75 |
| 11 | 92 | 79 | 71 | 54 | 58 | 58 | 54 | 57 | ПС-45 |
| 12 | 92 | 80 | 90 | 79 | 65 | 65 | 55 | 66 | ПС-60 |
| 13 | 75 | 72 | 65 | 62 | 65 | 58 | 52 | 50 | ПС-55 |
| 14 | 86 | 83 | 72 | 60 | 59 | 56 | 56 | 56 | ПС-60 |
| 15 | 80 | 81 | 89 | 68 | 68 | 56 | 55 | 55 | ПС-60 |
| 16 | 72 | 56 | 51 | 50 | 46 | 46 | 45 | 39 | ПС-45 |
| 17 | 80 | 80 | 80 | 81 | 57 | 60 | 58 | 56 | ПС-70 |
| 18 | 70 | 62 | 64 | 66 | 48 | 40 | 51 | 50 | ПС-55 |
| 19 | 80 | 98 | 76 | 76 | 73 | 56 | 59 | 58 | ПС-70 |
| 20 | 88 | 80 | 69 | 75 | 71 | 61 | 65 | 66 | ПС-75 |
| 21 | 82 | 59 | 51 | 54 | 48 | 58 | 54 | 47 | ПС-45 |
| 22 | 92 | 90 | 80 | 69 | 60 | 61 | 65 | 60 | ПС-60 |
| 23 | 79 | 70 | 55 | 52 | 55 | 60 | 60 | 60 | ПС-55 |
| 24 | 76 | 73 | 72 | 70 | 79 | 76 | 76 | 66 | ПС-60 |
| 25 | 70 | 71 | 69 | 68 | 58 | 66 | 75 | 75 | ПС-60 |
| 26 | 62 | 56 | 51 | 60 | 46 | 55 | 55 | 59 | ПС-45 |
| 27 | 90 | 85 | 85 | 71 | 77 | 70 | 68 | 66 | ПС-70 |
| 28 | 60 | 62 | 84 | 76 | 68 | 50 | 51 | 55 | ПС-55 |
| 29 | 90 | 82 | 86 | 75 | 73 | 70 | 69 | 55 | ПС-70 |
| 30 | 95 | 90 | 89 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | ПС-75 |

Примечание. Номер предельного спектра соответствует уровню звукового давления в октавной полосе 1000 Гц согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 (приложение П.3)

Таблица 6

# Исходные данные для расчета

| № вари- анта | l, м | b, м | h,м | № вари-анта | l, м | b, м | h,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 12 | 6 | 16 | 72 | 12 | 3 |
| 2 | 66 | 12 | 6 | 17 | 72 | 24 | 9 |
| 3 | 90 | 12 | 6 | 18 | 96 | 24 | 6 |
| 4 | 102 | 24 | 6 | 19 | 54 | 12 | 5 |
| 5 | 78 | 12 | 6 | 20 | 96 | 24 | 6 |
| 6 | 60 | 15 | 6 | 21 | 75 | 10 | 3 |
| 7 | 65 | 15 | 6 | 22 | 75 | 20 | 9 |
| 8 | 90 | 15 | 6 | 23 | 95 | 20 | 6 |
| 9 | 100 | 25 | 6 | 24 | 50 | 10 | 5 |
| 10 | 75 | 15 | 6 | 25 | 90 | 20 | 6 |
| 11 | 60 | 10 | 6 | 26 | 70 | 10 | 3 |
| 12 | 65 | 10 | 6 | 27 | 70 | 20 | 9 |
| 13 | 90 | 10 | 6 | 28 | 90 | 25 | 6 |
| 14 | 100 | 20 | 6 | 29 | 55 | 15 | 5 |
| 15 | 75 | 10 | 6 | 30 | 90 | 25 | 6 |

#### Методические указания к решению задачи

- Выбирается звукопоглощающий материал (ЗПМ) по табл. П 4.

- Площадь ограждающих поверхностей помещения, м2,

S=2S1+2S2+2S3,						(3.1)

где: S1 – площадь одной стены, 		S1 = b·h, м2;

S2 – площадь другой стены, 		S2 = l·h, м2;

S3 – площадь потолка или пола, 	S3 = l·b, м2.

- Площадь облицованных стен и потолка, м2:

.	 			(3.2)

- Постоянная помещения В, м2, в октавных полосах частот:

Вi = В1000 * (,				(3.3)

где: В1000 – постоянная помещения, м2, на среднегеометрической частоте 1000 Гц, определяемая в зависимости от объема V, м3, и типа помещения по табл. 7;

( – частотный множитель, определяемый в зависимости от объема помещения V, м3 по табл.8.

Таблица 7

# Значение постоянной помещения В1000

| Тип помещения | Описание помещения | Постоянная помещения, В1000, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | С небольшим количеством людей (металлообрабатывающие цехи, венткамеры, генераторные машинные залы, испытательные стенды и т.п. ) |  |
| 2 | С жесткой мебелью и большим количеством людей или с небольшим количеством людей и мягкой мебелью (лаборатории, кабинеты и т. п.) |  |
| 3 | С большим количеством людей и мягкой мебелью (рабочие помещения управлений, залы конструкторских бюро, аудитории учебных заведений, читальные залы и т.п.) |  |

Таблица 8

# Значения частотного множителя (

| Объем помещения V, м3 | Частотный множитель для октавных полос со среднегеометрическими частотами, Гц |
| --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| менее 200 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,5 |
| от 200 до 1000 | 0,65 | 0,62 | 0,64 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,4 | 4,2 |
| более 1000 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 3,0 | 6,0 |

- Эквивалентная площадь звукопоглощения, м2,

.				(3.4)

- Средний коэффициент звукопоглощения

.					(3.5)

- Величина суммарного добавочного поглощения, вносимого конструкцией звукопоглощающей облицовки, м2,

.					(3.6)

- Эквивалентная площадь звукопоглощения поверхностями, не занятыми звукопоглощающей облицовкой, м2,

.					(3.7)

- Средний коэффициент поглощения акустически обработанного помещения

.						(3.8)

- Постоянная помещения после его акустической обработки, м2,

.						(3.9)

- Величина снижения уровней звукового давления в производственном помещении

.						(3.10)

- Расчеты свести в таблицу 9. Сделать выводы о условиях труда и требуемых мероприятия по шумогашению.

Таблица 9

# Результаты расчета снижения шума

| Величина | Раз-мер-ность | Ссылка | Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Уровень звукового давления в цехе, Li | дБ | Табл.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допустимый уровень Lдоп i | дБ | Табл. П.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Превышение допустимых уровней звуко-вого давления | дБ | L i – Lдоп i |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВI000 | м2 | Табл.7 |  |
| ( |  | Табл.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bi | м2 | ВI000·( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | м2 | S=2S1+2S2+2S3 |  |
| Bi / S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ai | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – | Табл. П.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Задача №4. Расчет и выбор виброизоляторов

Рассчитать резиновые виброизоляторы под вентиляционный агрегат, если вес агрегата Р, число оборотов ротора – n

Таблица 10

# Исходные данные для расчета

| № варианта | Р, Н | n,об/мин | № варианта | Р, Н | n,об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10000 | 1200 | 16 | 7500 | 2400 |
| 2 | 12000 | 1500 | 17 | 8500 | 2500 |
| 3 | 11000 | 1800 | 18 | 14500 | 2000 |
| 4 | 13000 | 2000 | 19 | 10500 | 2300 |
| 5 | 9000 | 2100 | 20 | 13000 | 1700 |
| 6 | 11000 | 1100 | 21 | 7000 | 2300 |
| 7 | 13000 | 1400 | 22 | 8000 | 2400 |
| 8 | 10000 | 1700 | 23 | 14000 | 2100 |
| 9 | 14000 | 2100 | 24 | 10000 | 2200 |
| 10 | 9500 | 2200 | 25 | 13500 | 1800 |
| 11 | 9000 | 1250 | 26 | 8500 | 2450 |
| 12 | 13000 | 1600 | 27 | 9500 | 2600 |
| 13 | 14000 | 1900 | 28 | 15000 | 2200 |
| 14 | 12000 | 2100 | 29 | 11500 | 2250 |
| 15 | 9500 | 2200 | 30 | 15000 | 1600 |

#### Методические указания к решению задачи

1. Определив частоту возбуждающей силы (основную оборотную частоту 
f = n0/60 с-1, где n0 – число оборотов ротора в минуту), находим допустимую собственную частоту системы:

,						(4.1)

где: m = 3…4 – оптимальное соотношение между частотой возбуждения и собственной частотой колебаний системы, обеспечивающее достаточно эффективную виброизоляцию.

2. Необходимая площадь резиновых виброизоляторов:

,						(4.2)

где: – допускаемое напряжение в резине,  = (3…5)*105 Па (при твердости по Шору – 60 и модуле упругости Ест =5*106 Па).

Задавшись числом виброизоляторов n, определяют площадь каждого из них

(4.3)

и поперечный размер прокладки диаметр D или сторону квадрата В;

.					(4.4)

4. Рабочая толщина виброизолятора

,						(4.5)

где: хст – статическая осадка амортизатора;

,						(4.6)

где: g – ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с2;

Ест – статический модуль упругости резины; Ест = (4…5)*106 Па.

- Полная толщина виброизолятора

.							(4.7)

Если окажется, что h >1,2*В, то нужно соответственно изменить число виброизоляторов или сорт резины и повторить расчет.

- Эффективность виброизоляции, дБ,

∆L = 20 lg(1/КП);						(4.8)

где: КП – коэффициент передачи,

.						(4.9)

- Составить схему размещения виброизоляторов.

#### ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ

Прямое воздействие вредных веществ – непосредственное влияние на жизнь и здоровье человека, общий рост заболеваемости работников предприятия.

Косвенное воздействие вредных веществ – поражение среды обитания   растений и животных, появление дыма, тумана, смога, кислотных дождей.

Предельно допустимая концетрация (ПДК) – max концентрация вредного вещества, которая не оказывает негативного воздействия на здоровье человека и на окружающую среду.

Ориентировочно безопасный уровень воздействия (ОБУВ) - определяют расчетным путем по эмпирическим зависимостям, и проверяется на веществах с похожими свойствами, для которых ПДК уже установлены, устанавливаются сроком на 3 года.

Микроклимат – климат рабочего места, нормируются: 	температура,  влажность, скорость движения воздуха и температура окружающих поверхностей.

Теплоощущение человека – зависит от теплообмена с окружающей средой:  –  нагрев вдыхаемого воздуха,

– испарение влаги с поверхности кожи и легких,

- конвективный обмен и  тепловое излучение тела.

Нормативы микроклимата зависят от времени года (теплый, холодный),  вида физической нагрузки (легкие, средние или тяжелые физические работы) и типа микроклимата (нагревающий или охлаждающий микроклимат).

#### Задача №5. Оценка состояния воздушной среды производственного помещения и загрязнения атмосферного воздуха

1. Соответствует ли нормативным требованиям воздух рабочей зоны, если в нем присутствуют следующие загрязнители (табл.11)?

Таблица11

# Исходные данные для расчета

| Вещество | Содержание в воздухе рабочей зоны, мг/м3 | ПДКрз, мг/м3 | Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-79 | Масса выброса в атмосферу, г/с | ПДК в атмосферном воздухе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ПДКсс мг/м3 | ПДКмр мг/м3 |
| СО | 1Х | 20 | 4 | 2Х | 3 | 5 |
| Оксиды азота | 1,Х | 5 | 3 | 1,Х | 0,04 | 0,085 |
| SO2 | Х | 10 | 3 | 3,Х | 0,05 | 0,5 |
| Фенол | 0,1Х | 0,3 | 2 | 0,1Х | 0,003 | 0,01 |

Примечания

- Указанные вещества обладают эффектом суммации.

- ПДКрз – предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны по [11].

- ПДКсс, ПДКмр – предельно допустимые концентрации в атмосферном воздухе соответственно среднесуточная и максимальная разовая согласно [12].

- Вместо Х вставить последнюю цифру номера зачетной книжки.

2. Определить значение приземной концентрации данных веществ на границе санитарно-защитной зоны по заданным значениям выбросов в атмосферный воздух и сделать вывод о соблюдении санитарно гигиенических требований к чистоте воздуха жилой зоны.

#### Методические указания к решению задачи

1. Для веществ, обладающих эффектом суммации, при совместном присутствии в воздухе нескольких веществ со своими значениями ПДКi с концентрацией Ci (i = 1, 2, 3, ..., m) их суммарная концентрация должна удовлетворять следующему условию:

(5.1)

- Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

2.1 Для каждого из веществ определяется максимальная концентрация в приземном слое атмосферного воздуха, См, мг/м3 [13]

(5.2)

где: Мi – количество выбрасываемого i-го вещества, г/с (табл.11).

Значения коэффициентов в формуле (5.2) и необходимые данные для расчета приведены в табл. 12.

Таблица 12

# Исходные данные для расчета рассеивания в атмосфере вредных веществ

| № п/п | Параметр | Обозна-чение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высота источника выброса | Н | м | 12,5 |
| 2 | Коэффициент, зависящий от темпера-турной стратификации атмосферы | А | - | 160 |
| 3 | Коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в воздухе | F | - | 1,0 |
| 4 | Коэффициент, учитывающий условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса | n | - | 1,49 |
| 5 | Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности | η | - | 1,0 |
| 6 | Коэффициент, зависящий от скорости выхода газовоздушной смеси | К | - | 0,016 |
| 7 | Скорость выхода газовоздушной смеси | ω0 | м/с | 14,1 |
| 8 | Диаметр устья трубы | d | м | 0,71 |
| 9 | Санитарно-защитная зона | Х | м | 500 |

2.2. Определяется расстояние Хм от источника выбросов, на котором приземная концентрация при неблагоприятных метеорологических условиях достигает максимального значения См.

(5.3)

где коэффициент α определяется по формулам

(5.4)

(5.5)

ω0 – скорость выхода газовоздушной смеси, м/с;

D – диаметр устья источника выброса, м.

2.3 Значение приземной концентрации вредных веществ в атмосфере вдоль оси факела выброса на различных расстояниях Х от источника выброса определяется по формуле

, 				        (5.6)

где: S – безразмерный коэффициент, определяемый по формуле				 .	        (5.7)

в качестве Х принять размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ), равный 500 м (см. табл. 12).

2.4. С учетом того, что указанные вещества входят в группу суммации, проверить выполнение условия (5.1). В качестве предельно допустимых концентраций принять ПДКмр из табл. 11.

#### 1.3.2. Задача №6. Расчет воздухообмена общеобменной вентиляции

Определить необходимое количество воздуха и кратность воздухообмена общеобменной вентиляции, предназначенной для удаления избытков тепла в кабине наблюдения и управления производственным процессом.

Таблица 13

# Исходные данные для расчета

| № варианта | Размеры помещения | Кол-во работающих, n, чел | Мощн. электроустановок, Руст, Вт | Мощн. освети-тельной установки, Росв, Вт | Коэффициент характера остекления, k | Площадь окна, Sо , м2 | Кол-во окон, m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота, h, м | Площадь, S, м2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3,2 | 18 | 3 | 3200 | 1000 | 0,7 | 6 | 2 |
| 2 | 4 | 24 | 4 | 3500 | 1650 | 0,75 | 5 | 2 |
| 3 | 5 | 30 | 5 | 4300 | 2600 | 0,8 | 8 | 2 |
| 4 | 6 | 36 | 6 | 2800 | 2750 | 0,9 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 30 | 5 | 5300 | 3200 | 0,75 | 9,5 | 2 |
| 6 | 4 | 24 | 4 | 4100 | 2900 | 0,8 | 7,5 | 2 |
| 7 | 6 | 32 | 5 | 5200 | 3000 | 0,9 | 18 | 1 |
| 8 | 3,2 | 24 | 4 | 5600 | 3000 | 1,0 | 5 | 3 |
| 9 | 5 | 30 | 5 | 4200 | 2600 | 0,8 | 10,5 | 3 |
| 10 | 3,5 | 24 | 4 | 3700 | 1800 | 0,75 | 5 | 3 |
| 11 | 3,2 | 18 | 3 | 3200 | 1000 | 0,7 | 6 | 2 |
| 12 | 4 | 24 | 4 | 3500 | 1650 | 0,75 | 5 | 2 |
| 13 | 5 | 30 | 5 | 4300 | 2600 | 0,8 | 8 | 2 |
| 14 | 6 | 36 | 6 | 2800 | 2750 | 0,9 | 4 | 4 |
| 15 | 5 | 30 | 5 | 5300 | 3200 | 0,75 | 9,5 | 2 |
| 16 | 4 | 24 | 4 | 4100 | 2900 | 0,8 | 7,5 | 2 |
| 17 | 6 | 32 | 5 | 5200 | 3000 | 0,9 | 18 | 1 |
| 18 | 3,2 | 24 | 4 | 5600 | 3000 | 1,0 | 5 | 3 |
| 19 | 5 | 30 | 5 | 4200 | 2600 | 0,8 | 10,5 | 3 |
| 20 | 3,5 | 24 | 4 | 3700 | 1800 | 0,75 | 5 | 3 |
| 21 | 3,2 | 18 | 3 | 3200 | 1000 | 0,7 | 6 | 2 |
| 22 | 4 | 24 | 4 | 3500 | 1650 | 0,75 | 5 | 2 |
| 23 | 5 | 30 | 5 | 4300 | 2600 | 0,8 | 8 | 2 |
| 24 | 6 | 36 | 6 | 2800 | 2750 | 0,9 | 4 | 4 |
| 25 | 5 | 30 | 5 | 5300 | 3200 | 0,75 | 9,5 | 2 |
| 26 | 4 | 24 | 4 | 4100 | 2900 | 0,8 | 7,5 | 2 |
| 27 | 6 | 32 | 5 | 5200 | 3000 | 0,9 | 18 | 1 |
| 28 | 3,2 | 24 | 4 | 5600 | 3000 | 1,0 | 5 | 3 |
| 29 | 5 | 30 | 5 | 4200 | 2600 | 0,8 | 10,5 | 3 |
| 30 | 3,5 | 24 | 4 | 3700 | 1800 | 0,75 | 5 | 3 |

#### Методические указания к решению задачи

Общеобменная вентиляция – система, в которой воздухообмен, найденный из условий борьбы с вредностью, осуществляется путем подачи и вытяжки воздуха из всего помещения.

- Количество вентиляционного воздуха определяется по формуле

(6.1)

где: Qизб – выделение в помещении явного тепла, Вт;

С – теплоемкость воздуха, (С = 1,03*103 Дж/кг);

( – плотность воздуха, (( =1,3 кг/м3);

tyx и tnp – температура удаляемого и приточного воздуха, оС; принять tnp = 17,5 оС.

- Температура удаляемого воздуха определяется из формулы:

tyx = tpз + d(h – 2) 					(6.2)

где: tpз – температура воздуха в рабочей зоне;   tpз = 24 оС.

d – коэффициент нарастания температуры на каждый метр высоты (d=1,5 град/м);

h – высота помещения.

3. Количество избыточного тепла определяется из теплового баланса, как разность между теплом, поступающим в помещение, и теплом, удаляемым из помещения и поглощаемым в нем.

Оизб = Оприх  – Qpacx 				(6.3)

4. Поступающее в помещение тепло определяется по формуле:

Qприх = Qo6op + Qл + qосв + Qрад			(6.4)

где: Qo6op – тепло от работы оборудования;

Qл – тепло, поступающее от людей;

qосв - тепло от источников освещения;

Qрад – тепло от солнечной радиации через окна.

- Тепло от работы оборудования:

Qобор = η Руст					(6.5)

где: η - доля энергии, переходящей в тепло;

Руст – мощность электрооборудования.

- Тепло, поступающее от людей:

Qл = n q 						(6.6)

где: n – количество работающих в помещении;

q – количество тепла, выделяемое человеком (q=90 Вт).

- Тепло от источников освещения:

qосв  = Росв · kл					(6.7)

где: Росв – мощность осветительной установки;

kл = 0.4 для люминесцентных ламп.

- Тепло от солнечной радиации через окна:

Qрад = A·k·Sо·m			(6.8)

где: А – теплопоступление в помещение с 1 кв.м стекла (А = 127-234 Вт/м2);

Sо – площадь окна (S = 3,4,5,6), м2;

m – количество окон (m =3,2,1);

k – коэффициент, учитывающий характер остекления.

- Теплопотери через неплотности в наружных ограждениях здания:

Qрасх = 0,1·Qприх				(6.9)

- Определив Qизб, по формуле (6.1) находим необходимый воздухообмен, Vвент; кратность воздухообмена определяется по формуле

(6.10)

где: Vпом – объем помещения, м3.

- Результаты расчета свести в таблицу 14.

Таблица14

# Результаты расчета воздухообмена

| № п/п | Обозна-чение | Величина | Формула | Значение | Размер- ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Vвент | Количество вентиляционного воздуха |  |  | м3/ч |
| 2 | С | Теплоемкость воздуха | Задано | 1,03·103 | Дж/кг |
| 3 |  | Плотность воздуха | Задано | 1,3 | Кг/м3 |
| 4 | tуд | Температура удаляемого воздуха |  |  | ОС |
| 5 | tпр | Температура приточного воздуха | Принимается | 17,5 | ОС |
| 6 | tрз | Температура воздуха в рабочей зоне | Задано | 24 | ОС |
| 7 | d | Коэффициент нарастания температуры | Задано |  | - |
| 8 | h | Высота помещения | Задано |  | м |

Окончание табл.14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Qизб | Кол-во избыточного тепла |  |  | Вт |
| 10 | Qприх | Поступающее в помещение тепло |  |  | Вт |
| 11 | Qобор | Теплота от работы оборудования | η*Руст |  | Вт |
| 12 | η | Доля энергии, пере-ходящей в теплоту | Задано | 0,15 | - |
| 13 | Руст | Мощность установок | Задано |  | Вт |
| 14 | Qл | Теплота, выделяемая людьми | n·q |  | Вт |
| 15 | n | Количество работающих | Задано |  | чел. |
| 16 | q | Количество тепла, вы-деляемое человеком | Задано | 90 | Вт/чел |
| 17 | Qосв | Количество теплоты от источников освещения |  |  | Вт |
| 18 | kл | Коэффициент освещения | Задано | 0,4 | - |
| 19 | Росв | Мощность освети-тельной установки | Задано |  | Вт |
| 20 | Qрад | Количество теплоты от солнечной радиации | А·k·Sо·m |  | Вт |
| 21 | А | Теплопоступление в помещение с 1 м2 стекла | Принимается |  | Вт/м2 |
| 22 | k | Коэффициент харак-тера остекления | Задано |  |  |
| 23 | Sо | Площадь окна | Задано |  | м2 |
| 24 | m | Количество окон | Задано |  | - |
| 25 | Qрасх | Теплопотери через неплотности в наружн. ограждениях | 0,1·Qприх |  | Вт |
| 26 | Vпом | Объем помещения | Sпом·h |  | м3 |
| 27 | Sпом | Площадь помещения | Задано |  | м2 |
| 28 | к | Кратность воздухообмена | Vвент/Vпом |  | ч-1 |

2. Взрывопожарная безопасность

Пожар – неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей.

Для возникновения пожара необходимо наличие трех обязательных компонентов – горючего вещества (ГВ), окислителя (О2) и источника зажигания (ИЗ) - принято говорить о «треугольнике пожара», вершины которого образованы компонентами, необходимыми для горения:  ГВ - ИЗ -О2, а стороны определяют связи между этими компонентами.

Если убрать один из этих компонентов или нарушить связь хотя бы между двумя из них, – горение прекратится. На этом принципе основаны все методы пожаротушения.

Взрыв – чрезвычайно быстрое химическое превращение, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов, способных образовывать ударную волну с избыточным давлением (Рф.

#### Расчет показателей взрывопожарной опасности

#### Задача №7 Оценка взрывоопасности помещения

Возможен ли взрыв в помещении объемом Vп, м3, если при Т=293 К в нем полностью испарилась разлитая легковоспламеняющаяся жидкость объемом Vж? (Считать пары ЛВЖ идеальным газом).

Таблица15

# Исходные данные для расчета

| № Варианта | Вид ЛВЖ | Объем разлитой ЛВЖ, Vж, литр | Объем помещения, Vп, м3 | Молярная масса ЛВЖ, М, кг/кмоль | Плотность жидкости, (ж , кг/м3 | Концентрационные пределы воспламенения паров ЛВЖ, (н…(в, % об. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | спирт | 10 | 35 | 46 | 790 | 3,6 – 19 |
| 2 | Этил-ацетат | 3 | 30 | 88 | 900 | 3,0 – 11,4 |
| 3 | бензол | 15 | 40 | 78 | 880 | 1,43 – 9,5 |
| 4 | ацетон | 5 | 45 | 58,08 | 790 | 2,9 – 13 |
| 5 | толуол | 2 | 40 | 92,14 | 870 | 1,25 – 7 |
| 6 | бензин | 5 | 40 | 98 | 750 | 1,9 – 5,1 |
| 7 | Этил-ацетат | 6 | 32 | 88 | 900 | 3,0 – 11,4 |
| 8 | спирт | 2 | 36 | 46 | 790 | 3,6 – 19 |
| 9 | ацетон | 4 | 40 | 58,08 | 790 | 2,9 – 13 |
| 10 | бензин | 12 | 48 | 98 | 750 | 1,9 – 5,1 |
| 11 | спирт | 15 | 45 | 46 | 790 | 3,6 – 19 |
| 12 | Этил-ацетат | 10 | 40 | 88 | 900 | 3,0 – 11,4 |
| 13 | бензол | 5 | 50 | 78 | 880 | 1,43 – 9,5 |
| 14 | ацетон | 15 | 50 | 58,08 | 790 | 2,9 – 13 |
| 15 | толуол | 5 | 50 | 92,14 | 870 | 1,25 – 7 |
| 16 | бензин | 50 | 50 | 98 | 750 | 1,9 – 5,1 |
| 17 | Этил-ацетат | 16 | 42 | 88 | 900 | 3,0 – 11,4 |
| 18 | спирт | 20 | 46 | 46 | 790 | 3,6 – 19 |
| 19 | ацетон | 14 | 45 | 58,08 | 790 | 2,9 – 13 |
| 20 | бензин | 20 | 58 | 98 | 750 | 1,9 – 5,1 |
| 21 | спирт | 5 | 30 | 46 | 790 | 3,6 – 19 |
| 22 | Этил-ацетат | 2 | 20 | 88 | 900 | 3,0 – 11,4 |
| 23 | бензол | 5 | 30 | 78 | 880 | 1,43 – 9,5 |
| 24 | ацетон | 3 | 35 | 58,08 | 790 | 2,9 – 13 |
| 25 | толуол | 1 | 20 | 92,14 | 870 | 1,25 – 7 |
| 26 | бензин | 3 | 20 | 98 | 750 | 1,9 – 5,1 |
| 27 | Этил-ацетат | 4 | 22 | 88 | 900 | 3,0 – 11,4 |
| 28 | спирт | 1 | 16 | 46 | 790 | 3,6 – 19 |
| 29 | ацетон | 2 | 20 | 58,08 | 790 | 2,9 – 13 |
| 30 | бензин | 10 | 28 | 98 | 750 | 1,9 – 5,1 |

#### Методические указания к решению задачи.

- Определить массу разлитой жидкости

Мж = (ж· Vж 				(7.1)

- Определить плотность паров ЛВЖ

(7.2)

где: Vо – объем 1 кмоль идеального газа. При Т = 293 К, Vо = 22,4 м3/кмоль.

- Вычислить объем паров ЛВЖ (учитывая, что Мп = Мж)

(7.3)

- Вычислив процентное содержание паров ЛВЖ в объеме помещения

(7.4)

сравнить его с концентрационными пределами взрываемости, сделать вывод о возможности взрыва.

#### Задача №8. Оценка последствий взрыва

Оценить последствия взрыва газовоздушной смеси на складе хранения баллонов с горючим газом.

Таблица 16

# Исходные данные для расчета

| № Варианта | Горючий газ | Количество, Q, кг | Коэффициент эквива-лентности по тротилу, Кэкв | расстояние до цеха, R, м | Рабочая смена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Внути здания, N1 | Вне здания цеха, N2 |
| 1 | Пропан | 270 | 3,74 | 72 | 62 | 14 |
| 2 | Ацетилен | 310 | 3,82 | 65 | 75 | 16 |
| 3 | Пропан | 220 | 3,74 | 60 | 72 | 8 |
| 4 | Ацетилен | 180 | 3,82 | 75 | 68 | 12 |
| 5 | Пропан | 240 | 3,74 | 72 | 65 | 6 |
| 6 | Ацетилен | 250 | 3,82 | 90 | 60 | 20 |
| 7 | Пропан | 290 | 3,74 | 88 | 55 | 9 |
| 8 | Ацетилен | 280 | 3,82 | 80 | 58 | 22 |
| 9 | Пропан | 230 | 3,74 | 70 | 58 | 18 |
| 10 | Ацетилен | 110 | 3,82 | 45 | 70 | 12 |
| 11 | Пропан | 170 | 3,74 | 62 | 52 | 10 |
| 12 | Ацетилен | 210 | 3,82 | 55 | 65 | 10 |
| 13 | Пропан | 120 | 3,74 | 50 | 62 | 5 |
| 14 | Ацетилен | 80 | 3,82 | 65 | 58 | 10 |
| 15 | Пропан | 140 | 3,74 | 62 | 55 | 5 |
| 16 | Ацетилен | 150 | 3,82 | 80 | 50 | 10 |
| 17 | Пропан | 190 | 3,74 | 78 | 45 | 5 |
| 18 | Ацетилен | 180 | 3,82 | 70 | 48 | 20 |
| 19 | Пропан | 130 | 3,74 | 60 | 48 | 15 |
| 20 | Ацетилен | 210 | 3,82 | 55 | 60 | 10 |
| 21 | Пропан | 370 | 3,74 | 82 | 72 | 24 |
| 22 | Ацетилен | 410 | 3,82 | 75 | 85 | 26 |
| 23 | Пропан | 320 | 3,74 | 70 | 82 | 18 |
| 24 | Ацетилен | 280 | 3,82 | 85 | 78 | 22 |
| 25 | Пропан | 340 | 3,74 | 92 | 75 | 16 |
| 26 | Ацетилен | 350 | 3,82 | 100 | 70 | 30 |
| 27 | Пропан | 390 | 3,74 | 98 | 65 | 19 |
| 28 | Ацетилен | 380 | 3,82 | 90 | 68 | 32 |
| 29 | Пропан | 330 | 3,74 | 90 | 68 | 28 |
| 30 | Ацетилен | 310 | 3,82 | 75 | 80 | 22 |

Прочностные характеристики цеха:

|  | слабые разрушения 10…20 кПа; средние разрушения 20…30 кПа; сильные разрушения 30…40 кПа; полные разрушения > 40 кПа. |
| --- | --- |

#### Методические указания к решению задачи

Расчеты оценки действия взрыва горючих химических газов и жидкостей сводятся к определению избыточного давления во фронте ударной волны ((Рф) при взрыве газовоздушной смеси на определенном расстоянии (R) от емкости, в которой хранится определенное количество (Q) взрывоопасной смеси.

Порядок расчета:

  - Определить радиус зоны детонационной волны R1, м

(8.1)

где: Q – количество взрывоопасного вещества, т;

Кэкв – коэффициент эквивалентности по тротилу.

Избыточное давление в этой зоне (Рф = 1700…1350 кПа.

  - Определить радиус зоны действия продуктов взрыва R2, м

R2 =1,73·R1				  	(8.2)

Избыточное давление в этой зоне (Рф = 1350… 300 кПа.

  - По формуле (8.3) рассчитать эмпирический коэффициент Ψ, зависящий от R в метрах:

(8.3)

где: R – расстояние до рассматриваемого здания в метрах.

  - Для ориентировочного определения избыточного (Рф, (кПа), давления ударной волны пользуются эмпирическими формулами:

при Ψ < 2

(8.4)

при Ψ > 2

(8.5)

Определив по формулам (8.4) или (8.5) величину (Рф, сравнить с прочностными характеристиками здания и оценить предполагаемые разрушения.

Для заданной степени разрушения определить возможные потери производственного персонала: общие (Мобщ), санитарные (Мсан) и безвозвратные (Мбезв).

Таблица17

# Вероятность выхода из строя работников в результате аварии, %

| Возможные степени разрушений зданий | Вероятность потерь в зданиях, % | Вероятность потерь на открытой местности, % |
| --- | --- | --- |
|  | Общие потери | Санитарные потери | Общие потери | Санитарные потери |
| полные | 40 | 15 | 100 | 30 |
| сильные | 36 | 10 | 80 | 25 |
| средние | 3,5 | 1 | 12 | 9 |
| слабые | 1,2 | 0,4 | 8 | 3 |

Математическое ожидание общих возможных потерь производственного персонала в зависимости от ожидаемой степени разрушения зданий, характера укрытия и вида потерь определяется расчетным способом, используя данные табл.17.

(8.6)

Мбезв = Мобщ – Мсан,

где: Мобщ – математическое ожидание общих потерь;

n - число рассматриваемых степеней защиты производственного персонала (находятся на открытой местности, в цехе, (зданиях), убежищах и т.д.);

Ni – численность производственного персонала с i-й степенью защиты;

Ci - доля потерь, равная вероятности выхода из строя производственного персонала с i-й степенью защиты;

Mсан – математическое ожидание санитарных потерь;

Мбезв – математическое ожидание безвозвратных потерь.

Пример. Определить ожидаемые потери в для цеха, если в результате взрыва он получил полные разрушения, взрыв произошел внезапно, в цехе находилось180 человек, на открытой местности – 20 человек.

а) Мобщ = 180 · 0,4 + 20 · 1 = 92 чел;

б) Mсан = 180 · 0,15 + 20 · 0,3 = 33 чел.

в) Мбезв = Мобщ – Mсан = 92 – 33 = 59 чел.

приложение

Таблица П.1

# СНиП 23-05-95 (извлечение) Группы административных районов по ресурсам светового климата

| Номер группы | Административный район |
| --- | --- |
| 1 | Московская, Смоленская, Владимирская, Калужская, Тульская, Рязанская, Нижегородская, Свердловская, Пермская, Челябинская, Курган, Новосибирская, Кемеровская обл., Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Башкортостан, Татарстан, Красноярский край, (севернее 63о с.ш.) и т.д. |
| 2 | Брянская, Курская, Орловская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Пензенская и др. |
| 3 | Калининградская, Псковская, Новгородская, Тверская, Ленинградская, Ямало-Ненецкий национальный округ и.т.д. |
| 4 | Архангельская, Мурманская области |
| 5 | Калмыцкая Республика, Ростовская, Астраханская области, Ставропольский край, Дагестанская Республика, Амурская область, Приморский край |

Таблица П.2

# Значения коэффициента светового климата

| Световые проемы | Ориентация световых проемов по сторонам горизонта | Коэффициент светового климата, mN |
| --- | --- | --- |
|  |  | Номер группы административного района |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В наружных стенах зданий | С | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0.8 |
|  | СВ, СЗ | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,8 |
|  | З, В | 1 | 0,9 | 1.1 | 1,1 | 0,8 |
|  | ЮВ, ЮЗ | 1 | 0,85 | 1 | 1,1 | 0,8 |
|  | Ю | 1 | 0.,85 | 1 | 1,1 | 0,75 |
| В прямоугольных и трапециевидных фонарях | С - Ю | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,75 |
|  | СВ, ЮЗ ЮВ, СЗ | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,7 |
|  | В –З | 1 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,7 |
| В фонарях типа «Шед» | С | 1 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,7 |
| В зенитных фонарях | – | 1 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,75 |

Таблица П.3

# Предельно допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот.

# Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки (извлечение)

| Вид трудовой деятельности | среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Уровни звука, дБА |
| --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Творческая деятельность, руководящая работа с повышенными требованиями, научная деятельность, конструирование и проектирование, программирование, преподавание и обучение | 86 | 71 | 61 | 54 | 46 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |
| 2 | Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно-управленческая деятельность, работы в лаборатории; рабочие места в помещениях цехового управленческого аппарата | 93 | 79 | 70 | 68 | 63 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Работа, выполняемая с часто получаемыми указаниями и акустическими сигналами; работа, требующая постоянного слухового контроля; диспетчерская работа. Рабочие места в помещениях диспетчерской службы, кабинетах и помещениях наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону; в помещениях мастеров | 98 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |
| 4 | Работа, требующая сосредоточенности; работа с повышенными требованиями к процессам наблюдения и дистанционного управления производственными циклами. Рабочие места за пультами в кабинах наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону, в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |
| 5 | Выполнение всех видов работ за исключением перечисленных в пп.1-4 и аналогичных им) на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |

Таблица П.4

# Акустические характеристики звукопоглощающих облицовок

|  | Звукопоглощающая облицовка | Толщина слоя ЗПМ, мм | Воздуш-ный зазор, мм | коэффициент звукопоглощения ( в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1 | Плита минераловатная; стеклоткань Э-0,1; металлический лист с перфорацией 33 % | 50 | 0 | 0,03 | 0,18 | 0,39 | 0,60 | 0,73 | 0,80 | 0,85 | 0,35 |
| 2 | То же | 50 | 100 | 0,08 | 0,27 | 0,53 | 0,69 | 0,76 | 0,92 | 0,87 | 0,87 |
| 3 | Супертонкое стекловолокно, стеклоткань, гипсовая плита | 100 | 0 | 0,3 | 0,66 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,96 | 0,70 | 0,62 |
| 4 | То же | 100 | 250 | 0,4 | 0,73 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1.0 | 0,92 | 0,80 |
| 5 | Плиты гипсовые с заполнением минеральной ватой | 20 | 0 | 0,02 | 0,09 | 0,26 | 0,54 | 0,94 | 0,67 | 0,4 | 0,4 |
| 6 | Винипор полужесткий | 30 | 0 | 0,01 | 0,15 | 0,25 | 0,56 | 0,85 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 7 | Маты из супертонкого стекловолокна с оболочкой из стеклоткани | 50 | 0 | 0,1 | 0,25 | 0,7 | 0,98 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Список литературы

1. Русак О.Н. Безопасность жизнедеятельности / О.Н.Русак, К.Р.Малаян, Н.Г.Занько. СПб.: Лань, 2001. 448 с.

2. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств (Охрана труда) / П.П.Кукин, В.Л.Лапин, Е.А.Подгорных, Н.Л.Пономарев, Н.И.Сердюк. М.: Высш. шк., 2003. 318 с.

3. Безопасность жизнедеятельности / под ред. С.В.Белова. м.: Высш. шк., 1999. 448 с.

4. Охрана труда в машиностроении / Е.Я.Юдин, С.В.Белов, С.К.Баланцев и др.; Под ред. Е.Я.Юдина, С.В.Белова. М.: Машиностроение, 1983. 432 с.

5. Гринин А.С. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / А.С.Гринин, В.Н.Новиков. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. 288 с.

6. Долин П.А. Справочник по технике безопасности / П.А. Долин М.: Энергоиздат, 1982. 734 с.

7. Справочная книга по охране труда в машиностроении / В.Г.Бектобеков, Н.Н.Борисова, В.И.Коротков и др.; под общ. ред. О.Н.Русака. Л.: Машиностроение. Ленингр.отд-е, 1989. 541 с.

8. Справочник проектировщика. Защита от шума / под ред. Е.Я.Юдина. М.: Стройиздат, 1974. 134 с.

9. Справочник проектировщика. Вентиляция и кондиционирование воздуха / В.Н.Богословский, И.А.Шепелев, В.М.Эльтерман и др. Под ред. И.Г.Староверова. М.: Стройиздат, 1987. 502 с.

10. СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы и правила РФ. Утв. Минстроем России. 1995. Минстрой России. 1995. 35с.

11. ГН 2.2.5.1313-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Утв. Госкомсанэпиднадзором России. 2003. 136с.

12. ГН 2.1.6.1338-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосферном воздухе. Утв. Госкомсанэпиднадзором России. 2003. 128с.

13. Методика расчёта концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86. Л.: Гидрометеоиздат, 1987. 94с.

14. СН 2.2.4./2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки». Утв. Госкомсанэпиднадзором России. 1996. 36 с.

15. СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Утв. Госкомсанэпиднадзором России. 1996. 18 с.

16. СНиП 41-01-2003. «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Нормы проектирования. Утв. Минстроем России. 2003. Минстрой России. 2003. 35 с.

17. НПБ 105-03. нормы пожарной безопасности. определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. утверждены приказом МЧС России от 18.06.2003 г. N 314. 30 с.

18. Бесчастнов М.В. Промышленные взрывы. Оценка и предупреждение/ М.В. Бесчастнов. М.: Химия, 1991.432 с.

Каф. Безопасность жизнедеятельности

Составители		Волкова Анна Альбертовна

Шишкунов Валерий Герасимович

Хоменко Александр Олегович

# Text boxes

27

28

29