- Определение пикового тока группы электроприемников.

Билет 10

- Коэффициент ………………. характеризует смещение во времени максимумов нагрузки различных цехов.

- Пиковая  нагрузка  –  это

- Стандартный ряд значений продолжительности включения для ЭП с повторно-кратковременным режимом работы:

1)	15, 25, 35, 45 и 60%;

2)	15, 25, 40 и 60%;

3)	15, 25, 60 и 75%;

4)	15, 25, 50 и 75%.

- Определить электрическую расчетную нагрузку троллея, от которого питаются два заливочных крана, имеющих следующие механизмы:

а) главный подъем, ПВ = 25% с двумя двигателями по 100 кВт (могут работать только одновременно);

б) вспомогательный подъем, главная и вспомогательная тележки, ПВ = 25% с тремя двигателями: 2 по 15 кВт и один 60 кВт;

в) передвижение моста, ПВ = 25% с двумя двигателями по 80 кВт.

Коэффициент  использования  для  механизмов  заливочного  крана  равен  0,2,  а cosϕ = 0,6. Напряжение сети 380 В.

- Определить полную расчетную нагрузку механического цеха машиностроительного завода. Удельная расчетная нагрузка цеха 0,3 кВА/м2, площадь цеха – 13000 м2.