Оглавление

Оформление титульного листа	4

Методические рекомендации по выполнению и оформлению заданий.	5

Условие задачи и таблица данных С.1.	6

Теоретическая часть к задаче С.1	11

1.Твердое тело. Сила и классификация сил. Система сил.	11

2.Проекция силы на ось	13

3.Момент силы относительно точки.	13

4.Связи (опоры) и реакции связей(опор)	14

5.Условия равновесия произвольной плоской системы сил.	16

6. Теорема Вариньона.	16

7. План решения задачи.	17

Пример решения типовой задачи С.1	17

Задание К.2; «Определение скоростей и ускорений точек твёрдого тела при поступательном и вращательном движениях.»	20

Условие задачи К.2	20

Пример решения задачи К.2.	20

Таблица данных к задаче К.2.	22

Схемы механизмов к задаче К.2.	23

Задача Д.3 «Применение теоремы об изменении кинетической энергии механической системы тел)	26

Условие задачи Д.3	26

Схемы к задаче Д.3	27

Пример решения типовой задачи Д.3	28

## МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ЗАДАНИЙ.

- Прочитать материал данной темы по лекциям, учебнику, Internet и теоретическому разделу, данного методического пособия.

- Просмотреть решение данного типа задач на практических занятиях.

- Выбрать задание по варианту, выданному преподавателем.

- Разобрать приведенное решение типового варианта задачи.

- Выписать условие задачи и найти схему механизма, согласно варианту.

- Задача оформляется рукописно или на компьютере. Текст помещается на одной стороне листов писчей бумаги стандартного формата А4 с рамками по ГОСТ, которые вместе с титульным листом по завершению работы складываются в полиэтиленовый «файл».

- Титульный лист оформляется по образцу, представленному на странице 3.

- Текст задачи, решение ее, все расчеты необходимо выполнять четко, а все чертежи, схемы, рисунки – карандашом с помощью чертежных инструментов. На рисунке обязательно изображать все векторы, встречающиеся в ходе решения задач.

- К основным этапам решения задачи писать краткое пояснение, обоснованное ссылками на соответствующие положения механики.

- Задачи решаются в общем виде, в конце подставляются численные значения и делаются расчеты с точностью до двух знаков после запятой. Расчеты должны быть выполнены в системе СИ.

- Консультацию у преподавателя можно получить каждую неделю.

Успешной Вам работы и отличных оценок.

## УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ И ТАБЛИЦА ДАННЫХ С.1.

Задание С.1. Определение реакций опор твердого тела

На схемах заданий (стр. 7-10) показаны три способа закрепления бруса, ось которого – ломаная линия. Задаваемые нагрузки (в таблице №1) и размеры (м), указанные на схеме а,! Студенты заочного обучения решают задачу только по схеме а.

Определить все реакции опор бруса.

Таблица №1

| Номер варианта | Р, кН | М, кН·м | q, кН/м | Номер варианта | Р, кН | М, кН·м | q, кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 6 | 2 | 16 | 12 | 6 | 2 |
| 2 | 20 | 5 | 4 | 17 | 20 | 4 | 3 |
| 3 | 15 | 8 | 1 | 18 | 14 | 4 | 2 |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 19 | 16 | 6 | 1 |
| 5 | 10 | 4 | – | 20 | 10 | – | 4 |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 21 | 20 | 10 | 2 |
| 7 | 2 | 4 | 2 | 22 | 6 | 6 | 1 |
| 8 | 20 | 10 | 4 | 23 | 10 | 4 | 2 |
| 9 | 10 | 6 | – | 24 | 4 | 3 | 1 |
| 10 | 2 | 4 | 2 | 25 | 10 | 10 | 2 |
| 11 | 4 | 10 | 1 | 26 | 20 | 5 | 2 |
| 12 | 10 | 5 | 2 | 27 | 10 | 6 | 1 |
| 13 | 20 | 12 | 2 | 28 | 20 | 10 | 2 |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 29 | 25 | – | 1 |
| 15 | 10 | 5 | 2 | 30 | 20 | 10 | 2 |

## СХЕМЫ ЗАДАНИЙ С.1

## ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 1.Твердое тело. Сила и классификация сил. Система сил.

Методические рекомендации разработаны применительно к определению реакций опор твердого тела.

Абсолютно твердым телом  называется материальное тело, которое под воздействием приложенных нагрузок не деформируется, т. е. не изменяет своей формы и размеров. В дальнейшем такое тело для простоты будем называть «твёрдым».

Сила – мера механического воздействия в данное мгновение на твердое тело.

Сила является величиной векторной и графически изображается стрелкой, направленной по направлению силы, а длинна этой стрелки, пропорциональна величине (модулю) силы.

Прямую линию, проходящую через вектор силы называют линией действия силы (л. д. с.).

Единица измерения сосредоточенной силы – «Ньютон» (Н).

рис. 1

Активными силами (Fa) – называют силы, способствующие движению тела, т. е. пытающиеся вывести его из состояния покоя (вес тела, сила рабочего сопротивления и т. д.). Как  исключение принято силу трения (F тр.) в задачах относить к активным силам.

Сосредоточенная сила – это сила, приложенная к фиксированной геометрической точке А тела (рис.1). На схемах ее изображают направленным отрезком определенной длины. Иными словами сосредоточенная сила есть вектор. Силы принято обозначать прописными полужирными (F, P, S, Q и т. д.) или светлыми с черточкой наверху ( и т. д.) буквами латинского алфавита, а их величину или модуль теми же буквами, но без черточки (F, P, S, Q и т. д.).

Распределенная нагрузка действует на каждом погонном метре с одинаковой интенсивностью.

Интенсивностью нагрузки называют величину распределенной нагрузки, приходящейся на единицу длины, в случае погонной нагрузки.

Единица измерения интенсивности нагрузки q – Н/м.

В задачах настоящих методических указаний встречается только погонная распределенная нагрузка, которая приложена на некотором отрезке конечной длины l. В дальнейшем будем иметь дело только с равномерно распределённой нагрузкой интенсивности q=const.

При решении задач распределённую нагрузку следует заменить сосредоточенной силой Q. В случае равномерно распределённой нагрузки q величина этой заменяющей сосредоточенной силы равна:

Q = q . l.

Сила Q приложена в середине участка l и направлена в ту же сторону, что и расположенная нагрузка q (рис.2).

рис.2

Пара сил представляет собой совокупность двух равных по модулю и противоположно направленных сил =  и линии действия, которых параллельны (рис.3). Плечом h пары называют кратчайшее расстояние между линиями действия этих сил. Пару сил принято обозначать символом (,).

Рис. 3

Количественной мерой пары сил является момент пары М (F,F), представляющей собой скалярную величину, численно равную произведению одной из сил пары на её плечо.

М(F,F)= + Fh.

Моменту пары сил приписывают знак плюс (+) или минус (-), который выбирается из следующих соображений. Если сила стремится повернуть своё плечо против часовой стрелки, то момент берут со знаком (+), если против часовой стрелки – со знаком (-).

На расчётных схемах его изображают так, как это показано на рис.4. Там же указаны знаки момента.

рис.4

Единица измерения момента пары – Н.м.

Замечание: Сумма проекций пары сил на любую ось равна нулю.

Система сил – это совокупность сил, действующих на тело в данное мгновение.  – система сил (С, С).

рис. 5

## 2.Проекция силы на ось

Проекция силы на ось – скалярная величина, равна произведению модуля силы на косинус угла между направлением силы и положительным направлением оси (рис. 8).

Рис. 6

Если 0<α<π/2, Fu>0 - (проекция положительна),

Если π/2<α<π, Fu<0 - (проекция отрицательна),

Если α = π/2, Fu= 0 - (проекция равна нулю).

## 3.Момент силы относительно точки.

Моментом силы F относительно точки О называется взятое со знаком плюс (+) или минус (-) произведение модуля силы F на её плечо h (рис7а). Момент силы относительно точки принято обозначать символом M0(F). Согласно определению:

M0(F) = ± F ( h

За плечо силы принимают длину перпендикуляра h, опущенного из точки О на линию действия силы F. Если сила стремится повернуть свое плечо против часовой стрелки, то моменту приписывают знак плюс (+), если по часовой стрелке – минус (-) (рис.7б).

Размерность момента силы - H·м.

рис.7

## 4.Связи (опоры) и реакции связей(опор)

Тела, ограничивающие перемещения рассматриваемого объекта, являются для него связями (опорами).

Сила, с которой связь препятствует перемещению рассматриваемого объекта, называется силой реакции связи (реакции опоры).

Несвободное тело (тело со связями) можно рассматривать как свободное, если отбросить связи и заменить их силами реакций связей.

1. Гладкая поверхность (рис 8а,б).

(рис. 8а)

Если на тело, находящееся на гладкой (без трения) поверхности, действуют силы, P и F, то создаётся сила давления на поверхность и, как противодействие, - реакция поверхности. Используя принцип освобождения от связи, можно рассмотреть это тело как свободное: отбросить связь и заменить ее силой N – реакцией связи.

Рис.8б

!Реакция главной поверхности направлена по перпендикуляру к опорной поверхности (рис 8б)

2. гибкая нерастяжимая нить (цепь, трос, канат и т. д.)

(рис а, б, в)

3. Цилиндрический шарнир (позволяет взаимодействующим телам вращаться вокруг неподвижной оси)

Реакцию раскладываем в плоскости на две составляющие (рис. 12б).

4. Шарнирно-подвижная опора (позволяет телу перемещаться в одном направлении и вращаться вокруг оси).

5. Идеальный стержень (невесомое тело, которое к опоре и телу, крепится шарнирами)

Его реакция направлена вдоль стержня. Если стержень растянуть, то реакция направлена в сторону отброшенной связи (S1).

6. Жесткая заделка (неподвижная защемляющая опора, препятствующая телу перемещаться в плоскости действия сил).

Ее реакция состоит из момента силы и пары сил. Сила реакции раскладывается на две составляющие (в примере  , ) и реактивный момент MA.

7. Скользящая заделка. Препятствует повороту и движению в одном направлении. Реакция состоит из пары сил и силы, параллельной этому направлению.

## 5.Условия равновесия произвольной плоской системы сил.

Если силы как угодно расположены на плоскости, то они образуют плоскую произвольную систему сил.

1 форма условия равновесия плоской произвольной системы сил.

- сумма проекций всех сил (активных и реакций связей) на ось X.

- сумма моментов всех сил относительно точки О. Точка О – любая точка плоскости, выбирается произвольно.

2 форма условия равновесия плоской произвольной системы сил. Прямая AB не должна быть на оси X.

3 форма условия равновесия плоской произвольной системы сил. Точки A, B, C не лежат на одной прямой.

## 6. Теорема Вариньона.

Для удобства составления моментов сил относительно точки удобно использовать теорему Вариньона:

mA() = mA(Fx) + mA(Fy)

Теорема: момент силы F относительно точки равен сумме моментов её составляющих сил относительно этой же точки. Сумма моментов берется алгебраическая, т. к. необходимо учитывать знак момента.

Пример: Необходимо найти момент силы относительно точки А.

mA() = mA(Fx) + mA(Fy) = -Fy·b – Fx·a = Fsinα·b - Fcosα·a

## 7. План решения задачи.

Задача на равновесие одного тела под действием плоской произвольной системы сил решается по плану:

- Выделить тело, равновесие которого рассматривается.

- Указать действующую систему сил, состоящую из активных сил (заданных) и сил реакций связей и определить вид системы сил.

- Для получившейся системы сил составить уравнения равновесия.

- Записанные уравнения решить и проанализировать результат.

## ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ТИПОВОЙ ЗАДАЧИ С.1

q

Дано: схемы крепления бруса (рис. а, б, в)

P= 5 кН; M= 8 кН; q= 1,2 кН/м

Определить: реакции опор для того способа закрепления, при котором момент MA в заделке имеет наибольшее числовое значение.

Решение: задача должна быть рассмотрена для каждого способа закрепления тела а, б, в отдельно.

Равномерно распределенную нагрузку с интенсивностью q заменяем сосредоточенной силой Q = q·l = 1,2·2 = 2,4 кН и прикладываем найденную силу в центре распределенной нагрузки.

Рассмотрим равновесие бруса.

Покажем активные силы и реакции опор в данном варианте – глухая заделка в точке А. Составим систему сил, действующих на тело, и определим вид данной системы сил.

Действующие силы система сил - плоская, произвольная, т.е. можно составить 3 уровня равновесия.

Составим уравнения равновесия:

;  XA + P·cos450 = 0 (1)

; YB – P·cos450 – Q  = 0 (2)

; – P·cos450·2 + M + MA – Q·5 = 0 (3)

Замечания:

- Сумму моментов сил в уравнении (3) лучше взять относительно точки, где сходятся большее количество известных сил.

- Момент силы относительно точки равен 0, если линия действия силы пересекает данную точку, например: ma(YA) = 0; ma(XA) = 0.

- Момент пары сил (например M и MA ) проекции на ось не дает.

- Расположенную под углом силу, например силу Р необходимо разложить в точке приложения к телу на две составляющие Рх и Ру. и применить для составления её момента теорему Вариньона.

mA(P) = mA(PX) + mA(PY) = - PY·2 = - Pcos450·2

Т.к. исследовать необходимо в задаче момент заделки MA, необходимо решить уравнение 3.

MA = Pcos450·2 + Q·5 – M = 5·0,7·2 + 2,4·5 – 8 = 7 + 12 – 8 = 11 (кН·м)

б).

1. Переносим на рисунок все силы заданные в условии на схеме а – это активные силы.

2. В точках опор показываем реакции опор:

в точке А – скользящая заделка (YA, mA);

в точке В – идеальный стержень (SB).

- Составляем систему сил, действующую на тело.

Действующие силы

Система сил плоская произвольная, можно составлять 3 уравнения равновесия.

- Составим уравнения равновесия, выбрав оси координат x, y.

; P·cos450 - SB = 0 (1)

;  -P·cos450 – Q + YA = 0 (2)

; -P·cos450·2 - Q·5 + M + mA  + SB·2 = 0 (3)

Т.к. необходимо исследовать величину момента заделки mA, решим сначала уравнение (1).

SB  = P·cos450  = 5 = 5 · 0,7 = 3,5 кН

из уравнения 3 найдем:

mA = P·cos450·2 + Q·5 - M - SB·2 = 5·2 + 2,4·5 – 8 - 3,5·2 = 4 кН·м

в).Покажем активные силы, заданные в условии P, M, Q.

В точках опор показываем реакции связей:

в точке А – скользящая заделка (mA);

в точке В – цилиндрический шарнир (YB, XB).

Действующие силы

Система сил, действующая на тело произвольная плоская, можно составить три уравнения равновесия:

; P·cos450 + XB= 0 (1)

; P·cos450 – Q + YB = 0 (2)

; Q·1 + P·cos450·4 + P·cos450·2 + M + mA = 0 (3)

Из 3-го уравнения находим:

mA = -Q·1 - P·cos450·4 - P·cos450·2 – M = 2,4 - 5·4 - 5·2 – 8 = -31,6 кН

Знак «-» означает, сто направление момента заделки mA на рисунке выбрано неверно mA – правильное направление по часовой стрелке.

Минимальный момент заделки mA получен в варианте б) и необходимо рассчитать оставшуюся реакцию опоры в этом варианте.

YA = P·cos450 + Q = 5 + 2,4 = 5,9 кН

Полученные данные вносятся в таблицу результатов.

| Схема | Момент заделки mA, кН·м | Силы, кН |
| --- | --- | --- |
|  |  | YA | SB |
| а | 11,07 | - | - |
| б | 4 | 5,9 | 3,5 |
| в | -31,61 | - | - |

## Задание К.2; «Определение скоростей и ускорений точек твёрдого тела при поступательном и вращательном движениях.»

УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ К.2

Движение груза 1 описывается уравнением

х = с2 t2 +c1 t+c0 ,

где t - время, с2, c1, c0 - некоторые постоянные.

В начальный момент времени (t=0) координата груза должна быть хо, а его скорость - V0.

Кроме того, необходимо, чтобы координата груза в момент времени t=t2 была равна x2.

Определить коэффициенты с2, c1, c0, при которых осуществляется требуемое движение груза 1.Определить также в момент времени t=t1 скорость и ускорение груза и точки М одного из колес механизма.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ К.2.

Дано: схема механизма (рис.1); R1=50cм, r2=25см, R3=65cм, r3 = 40см, хо = 14см, Vo = 5cм/c, x2= 168см, t1=lc, t2=2c.

Найти: уравнение движения груза, а также скорости и ускорения груза и точки M в момент времени t=t1.

Рис.1

Решение: Уравнение движения груза 1 имеет вид

х = с2 t2 +c1 t+c0 (1)

коэффициенты с2, c1, c0 могут быть определены из следующих условий:

при t0=0     хо = 14см,      Vo=5cм/c,   (2)

при t2=2c    х2=168см.                   (З)

Скорость груза 1

.    (4)

Подставляя (2) и (З) в формулы (l) и (4), находим коэффициенты

c0 =14см,       c1 =5см/с,       с2 =36с см/с

Таким образом, уравнение движения груза 1:

x=36t2+5t+14.    (5)

Скорость груза 1:

.       (6)

Ускорение груза 1:

a==72см/с.

Для определения скорости и ускорения точки M запишем уравнения, описывающие скорость груза V и угловые скорости колес ω2 и ω3 . В соответствии со схемой механизма

откуда

ω3=V R2 /r2 R3),

Или с учетом (6) после подстановки данных

ω3=2,215t+0,154.

Угловое ускорение колеса 3

ε3= =2,215 рад/с2.

Скорость точки M, ее вращательное, центростремительное и полное ускорения определяются по формулам:

tjlc цшведены в. гэ&А.

Результаты вычислений для заданного момента времени t1=1с приведены в таблице 1

Скорости и ускорения тела 1 и точки M показаны на рисунке 2

Рис.2

таблица 1

| V, см/с | а, см/с2 | ω3, с-1 | ε3, с-2 | VМ, см/с | аМц, см/с2 | аМв, см/с2 | аМпол, см/с2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | 72 | 2,37 | 2,22 | 94,8 | 224 | 88,6 | 241 |

| Номер варианта | Радиусы, см | Координаты и скорости груза1 | Расчетные моменты времени,с |
| --- | --- | --- | --- |
|  | R2 | r2 | R3 | r3 | х0,см | V0, см/с | x2, см | t2 | t1 |
|  | 60 | 45 | 36 | - | 2 | 12 | 173 | 3 | 2 |
|  | 80 | - | 60 | 45 | 5 | 10 | 41 | 2 | 1 |
|  | 100 | 60 | 75 | — | 8 | 6 | 40 | 4 | 2 |
|  | 58 | 45 | 60 | - | 4 | 4 | 172 | 4 | 3 |
|  | 80 | — | 45 | 30 | 3 | 15 | 102 | 3 | 2 |
|  | 100 | 60 | 30 | - | 7 | 16 | 215 | 4 | 2 |
|  | 45 | 35 | 105 | - | 8 | 5 | 124 | 4 | 3 |
|  | 35 | 10 | 10 | - | 6 | 2 | 111 | 3 | 2 |
|  | 40 | 30 | 15 | — | 10 | 7 | 48 | 2 | 1 |
|  | 15 | - | 40 | 35 | 5 | 3 | 129 | 4 | 3 |
|  | 40 | 25* | 20 | - | 9 | 8 | 65 | 2 | 1 |
|  | 20 | 15 | 10 | - | 5 | 10 | 179 | 3 | 2 |
|  | 30 | 20 | 40 | - | 7 | 0 | 557 | 5 | 2 |
|  | 15 | 10 | 15 | - | 6 | 3 | 80 | 2 | 1 |
|  | 15 | 10 | 15 | — | 5 | 2 | 189 | 4 | 2 |
|  | 20 | 15 | 15 | - | 4 | 6 | 220 | 4 | 3 |
|  | 15 | 10 | 20 | - | 8 | 4 | 44 | 2 | 1 |
|  | 20 | 15 | 10 | - | 3 | 12 | 211 | 4 | 1 |
|  | 15 | 10 | 20 | - | 8 | 4 | 44 | 2 | 1 |
|  | 25 | 15 | 10 | - | 10 | 8 | 277 | 3 | 1 |
|  | 20 | 10 | 30 | 10 | 6 | 5 | 356 | 5 | 2 |
|  | 40 | 20 | 35 | - | 7 | 6 | 103 | 2 | 1 |
|  | 40 | 30 | 30 | 15 | 5 | 9 | 194 | 3 | 2 |
|  | 30 | 15 | 40 | 20 | 9 | 8 | 105 | 4 | 2 |
|  | 50 | 20 | 60 | - | 8 | 4 | 119 | 3 | 2 |
|  | 32 | 16 | 32 | 16 | 6 | 14 | 862 | 4 | 2 |
|  | 40 | 18 | 40 | 18 | 5 | 10 | 193 | 2 | 1 |
|  | 40 | 20 | 40 | 15 | 8 | 5 | 347 | 3 | 2 |
|  | 25 | 20 | 50 | 25 | 4 | 6 | 32 | 2 | 1 |
|  | 30 | 15 | 20 | — | 10 | 7 | 128 | 2 | 1 |

Таблица данных к задаче К.2.

Схемы механизмов к задаче К.2.

Задача Д.3 «Применение теоремы об изменении кинетической энергии механической системы тел)

Условие задачи Д.3

Механическая система под воздействием силы тяжести 1 груза приходит в движение из состояния покоя: начальное  положение системы показано на рисунках. Нити считаь невесомыми и нерастяжимыми. Определить скорость груза1 в момент, когда пройденный им путь станет равным s. Блоки и катки, для которых радиусы инерции в таблице не указаны, считать однородными дисками. Наклонные участки нитей параллельны соответствующим наклонным плоскостям.

Выбор номера схемы к задаче Д.3

| ШИФР | Номер схемы | ШИФР | Номер схемы | ШИФР | Номер схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 11 | 11 | 21 | 9 |
|  | 2 | 12 | 12 | 22 | 10 |
|  | 3 | 13 | 1 | 23 | 11 |
|  | 4 | 14 | 2 | 24 | 12 |
|  | 5 | 15 | 3 | 25 | 1 |
|  | 6 | 16 | 4 | 26 | 2 |
|  | 7 | 17 | 5 | 27 | 3 |
|  | 8 | 18 | 6 | 28 | 4 |
|  | 9 | 19 | 7 | 29 | 5 |
|  | 10 | 20 | 8 | 30 | 6 |

Схемы к задаче Д.3

| Варианты | Исходные данные | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | m1 | m2 | m3 | R2 | R3 | r2 | i2 | β | S1 | f |  |
|  | массы тел в кг | радиусы дисков в м | рариус инерции м | угол наклона плоскости | путь груза1 | коэффициент трения скольжения |  |
| 1 | 8 | 4 | 2 | R | * | * | * | * | 0,5 | 0,1 |  |
| 2 | 6 | 2 | 2 | R | R | * | * | * | 1 | * |  |
| 3 | 10 | 4 | 4 | R | * | * | * | * | 0.5 | 0,1 |  |
| 4 | 8 | 2 | 4 | R | R | * | * | * | 1 | * |  |
| 5 | 12 | 6 | 4 | R | R | * | * | 30о | 0.5 | 0,1 |  |
| 6 | 4 | 2 | 2 | R | R | * | * | 30о | 1 | 0,1 | наклоннную поверхность принять абсолютно гладкой f=0 |
| 7 | 10 | 2 | 2 | R | * | * | * | 30о | 0.5 | 0,1 | наклоннную поверхность принять абсолютно гладкой f=0 |
| 8 | 6 | 2 | 2 | R | R | * | * | 60о | 1 | 0,1 |  |
| 9 | 10 | 4 | 4 | R | * | * | * | * | 0.5 | * |  |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2r | * | r |  | * | 1 | * |  |
| 11 | 12 | 6 | 4 | R | R | * |  | * | 0.5 | * |  |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 2r | * | r |  |  | 1 | * |  |

Пример решения типовой задачи Д.3

Механическая система под воздействием сил тяжести приходит в движение из состояния покоя: начальное  положение системы показано на рисунке. Учитывая трение скольжения тела 1 и сопротивление качению тела 3, катящегося без скольжения, пренебрегая другими силами сопротивления  и массами нитей, предполагаемых нерастяжимыми, определить скорость тела 1 в момент, когда пройденный им путь станет равным s.

В задании приняты следующие обозначения:     – массы тел 1, 2, 3, 4;      – радиусы больших и малых окружностей;    -  радиусы инерции тел 2  и 3 относительно горизонтальных осей, проходящих через их центры тяжести; α, β – углы наклона плоскостей  к горизонту;  f – коэффициент трения скольжения;   -  коэффициент трения качения.

Блоки и катки считать сплошными цилиндрами.

Наклонные участки нитей параллельны соответствующим наклонным плоскостям.

Пример выполнения задания.  Дано:   - масса груза,   2     ,  0,5,   20,   = 12 см,  =0,5 ,  =0,75 , =20 см, АВ = l = 4,   = 8 см,   = 10 см,  α = 30°,  f =0,1,    = 0,2, s = 0,06π  м.  Сопротивление качанию тела 2 не учитывать. Шатун  4  считать  тонким однородным стержнем. Каток 5 – однородный сплошной цилиндр.  Массами звена   и ползуна В пренебречь. На рис. а показана механическая система в начальном положении.

Найти  - скорость груза  1 в конечном положении.

Решение.  Применим теорему об изменении кинетической энергии системы:

(1)

где  и Т – кинетическая энергия системы в начальном и конечном положениях;  - сумма работ внешних сил, приложенных к системе, на перемещении системы из начального положения в конечное; - сумма работ внутренних сил системы на том же перемещении.

Для рассматриваемых систем, состоящих из абсолютно твердых тел, соединённых нерастяжимыми нитями и стержнями =0.

Так как в начальном положении система находится в покое, то

Следовательно, уравнение (1) примет вид

(2)

Для определения кинетической энергии  Т  и суммы работ внешних сил надо изобразить систему в конечном положении (рис. б, в).

Напишем кинематические соотношения между скоростями и перемещениями точек системы, т.е. уравнения связей, при этом скорости и перемещения выразим соответственно через скорости и перемещения груза 1.

Скорость центра масс С катка 2 равна скорости груза 1:

(3)

Угловая скорость катка 2 , мгновенный центр которого находится в точке

Учитывая (3), получим                                         (4)

Скорость точки D катка 2

т.е.

Скорость точки  Е  блока 3 равна скорости точки D катка 2:

(5)

но

Cледовательно по (5)

Так как

то

откуда

Заменяя в формуле  (6)

получим

или

После интегрирования  (при  нулевых начальных условиях)

Когда груз 1 пройдет путь  s = 0,06π  м, блок 3 повернется на угол :

При этом повороте  блока 3 на 180° его точка  перейдет в конечное положение А и шатун 4 из начального положения  перейдет в конечное положение АВ.

Каток  5  переместится влево при повороте  блока 3 на угол π/2  и  вправо при повороте блока  еще  на π/2. Значит, конечное положение катка 5 совпадет  с его начальным положением.

Таким образом, конечное положение всей системы вполне определено (рис. б).

Вычислим кинетическую энергию системы в конечном положении как сумму кинетических энергий тел 1, 2, 3, 4, 5:

Кинетическая энергия груза 1, движущегося поступательно

Кинетическая энергия катка 2, совершающего плоское движение

где    - момент инерции катка 2 относительно его продольной  центральной оси

Подставляя (3), (4), (11)  в формулу (10), получаем

Кинетическая энергия тела 3, вращающегося вокруг оси

где    - момент инерции, блока 3 оси

Подставляя (6), (14)  в формулу (13), получаем

Кинетическая энергия шатуна 4, совершающего плоское движение

где   – скорость центра масс   шатуна 4;    - угловая скорость  шатуна;   - момент инерции шатуна относительно центральной оси

Для определения     найдем  положение мгновенного центра скоростей шатуна 4. Так как скорости точек А и В  в этот  момент параллельны, то мгновенный центр скоростей шатуна  4 находится в бесконечности; следовательно угловая скорость шатуна  в данный момент   а скорости  всех его точек параллельны и равны между собой. Таким образом, кинетическая энергия шатуна4

где

Вращательная скорость точки А тела 3

или с учетом (14)

Поскольку   получим по (17)

После  подстановки (19) в (16) выражение кинетической энергии шатуна 4 принимает вид

Кинетическая энергия катка 5, совершающего плоское движение

где   - скорость центра масс  катка 5;   - момент инерции катка 5 (однородного сплошного цилиндра) относительно его центральной продольной оси    2;   - угловая скорость катка 5.

Так как каток катится без скольжения, то мгновенный центр скоростей находится в точке  .

Поэтому

Следовательно

Так как звено В  совершает поступательное движение, то

но

Значит,

Поэтому выражение кинетической энергии катка 5 принимает вид

Кинетическая энергия всей  механической системы определяется по формуле (8) с учетом (9), (12), (15), (20), (21):

Подставляя сюда заданные значения масс, получаем

или

Найдем сумму работ всех внешних сил, приложенных к системе, на заданном перемещении.

Покажем внешние силы, приложенные к системе (рис.в).

Работа силы тяжести

Работа силы трения скольжения

Так как

то

Работа силы тяжести

Работа сил сцепления  ,   катков 2 и 5 равна нулю, так как эти силы приложены в мгновенных центрах скоростей этих катков.

Работа силы тяжести

где   - вертикальное перемещение центра тяжести   шатуна 4 из начального положения в его конечное положение (рис. г)

тогда

Работа пары сил сопротивления качению катка 5

где ==    момент пары сил сопротивления качению катка 5;  - угол поворота  катка 5.

Так как каток 5 катится без скольжения, то угол  его поворота

где   -  перемещение  центра тяжести    катка 5.

В данном примере работу пары сил сопротивления вычислим как сумму работ этой пары при качении катка 5 влево при повороте тела  3 на угол   и качении  вправо, когда тело 3 повернется еще на угол .

Перемещение центра  тяжести   катка 5 равно перемещению ползуна В  влево и вправо:

Определим  перемещение  при повороте тела 3 на угол  За начало отсчета координаты точки В выберем  неподвижную точку К плоскости (рис. г ) при этом повороте тела 3 шатун из положения  перейдет в положение  .

Тогда

где

Следовательно

Подставляя (30) в (29), а затем  в (28), находим полный угол поворота катка 5

Работа пары сил сопротивления качению по (27)

Сумма работ внешних сил определится сложением работ, вычисляемых по формулам (23)-(26) и (32).

Подставляя заданные значения масс, получаем

или

Согласно теореме (2), приравняем  значения Т и  , определяемые по формулам  (22) и (33)

откуда