Федеральное агентство связи

Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики

Межрегиональный центр переподготовки специалистов

# Контрольная работа

# По дисциплине: Химия радиоматериалов

Выполнил: Огулев А.С.

Группа: СБТ-52

Вариант: 01

Проверил: Фадеева Н.Е.

Новосибирск 2016

Задача № 3.1.1

Определить падение напряжения в линии электропередач длиной L при температуре То1 , То2 , То3 , если провод имеет сечение S и по нему течет ток I.

Дано:

Найти:∆U

Решение.

По закону Ома в интегральной форме падение напряжения ΔU при токе I в проводнике сопротивлением R на участке длиной равно:

(1)

R – полное сопротивление материала равно:

(2)

где λ – геометрический параметр тела, называемый приведенной длиной,

ρ – удельное сопротивление проводника при температуре Т.

Для кабеля с постоянным по всей длине поперечным сечением S и длиной L:

(3)

Зависимость удельного сопротивления проводника от температуры:

где α – температурный коэффициент сопротивления; α =0,004 К-1

ρ0 – удельное сопротивление проводника при температуре =20ºСсопротивление алюминия =0,028 мкОм·м

Подставим в формулу (1) величины из формул (2) и (3), получим:

Ответ:

Задача № 3.1.2

Определить длину проволоки для намотки проволочного резистора с номиналом R, и допустимой мощностью рассеяния P.

Дано:

Найти:L

Решение.

Мощность Р, рассеиваемая материалом под напряжением U при прохождении через него тока величиной I, равна:

Из формулы для определения плотности тока:

=>, 	т.е.

где S – площадь сечения проводника;

j – плотность тока;

I – величина тока;

R – сопротивление материала.

Сопротивление материала найдем по формуле:

(1)

где λ – геометрический параметр тела, называемый приведенной длиной.

ρ – удельное сопротивление проводника при температуре Т.

Для кабеля с постоянным по всей длине поперечным сечением S и длиной L:

(2)

Подставим в формулу (1) величину λ из формулы (2):

=> - получили формулу для нахождения S (площади поперечного сечения проводника)

=>

Ответ:

Длина проволоки для намотки проволочного резистора равна 7142 метрам.

3.2 Полупроводниковые материалы

Задача 3.2.1

Определить концентрацию электронов и дырок в собственном и примесном полупроводнике, содержащем N атомов примеси при комнатной температуре.

Дано:

Найти:ni, pд

Решение.

В собственном полупроводнике концентрация свободных электронов и дырок одинаковы:

,

где  и – эффективные плотность состояния электронов и дырок в зонах проводимости и валентной зоне;

эВ/К- Постоянная Больцмана

эВ - ширина запрещенной зоны полупроводника

При расчете концентраций воспользуемся табличными значениями эффективных плотностей.

С точки зрения зонной теории положение пятого электрона атома примеси на энергетической диаграмме изображают помещенным на примесном (донорном) уровне, расположенным в верхней половине запрещенной зоны, вблизи зоны проводимости.соответствует энергии необходимой для отрыва электрона от атома.

Из данной таблицы видно, что энергия ионизации для германия

Этому процессу соответствует переход электрона с донорного уровня в зону проводимости. Концентрация свободных электронов за счет донорной примеси и ее зависимость от температуры оценивается следующим выражением:

где:

эВ - энергия необходимая для отрыва электрона от атома

Из выражения соотношения «действующих масс»:

найдем концентрацию дырок:

Задача 3.2.2

Образец полупроводникового материала легирован примесью (см. предыдущую задачу). Определить удельную проводимость собственного и примесного полупроводника при заданной температуре Т.

Дано:

Полупроводник материал – Ge

Примесь - фосфор

N=2*1018см-3

То=330 К

Найти:γсобст

Решение.

Удельная проводимость собственного γ полупроводника приравна:

- подвижность электронов,

это не для германия

- подвижность дырок,

Собственные концентрации определим по формуле:

,

где:  эВ/К- Постоянная Больцмана

и – эффективные плотность состояния электронов и дырок в зонах проводимости и валентной зоне соответственно;

эВ/К- Постоянная Больцмана

эВ - ширина запрещенной зоны полупроводника

По справочным данным для германия:

да как же так? При 330К подвижность электронов выше, чем при 300К, а дырок – наоборот?

Собственная проводимость:

неверно

Примесная проводимость (в данном случае электронная проводимость) вычисляется по формуле:

Задача 3.2.3

Определить диффузионную длину движения неравновесных носителей заряда в полупроводниковом материале при заданной температуре То, если время их жизни τ.

Дано:

Найти:Ln

Решение.

Основными, называются носители заряда  в проводнике, концентрация которых больше. В проводнике n-типа основными носителями являются электроны. В таком полупроводнике появление неравновесных носителей заряда не вызывает существенного изменения концентрации основных носителей заряда. В этих условиях скорость рекомбинации пропорциональна избыточной концентрациинеосновныхносителей (т. е. дырок), а время жизни оказывается постоянным. Такую рекомбинацию называют линейной

Диффузионной длиной называется среднее расстояние, на которое носитель диффундирует за время жизни:

,				(1)

где Dp - коэффициент диффузии дырок

τ – время жизни дырок

Подвижность дырок определяется соотношением Эйнштейна:, (2)

где эВ/К - Постоянная Больцмана

По справочным данным:

см2/с- коэффициент диффузии дырок

м2/с- коэффициент диффузии электронов

откуда ТАКИЕ величины коэффициентов диффузии? Вы, похоже, не понимаете, что задачи связаны?

Выразим Dpиз формулы (2) и подставим в (1):

зачем рассчитывать подвижность, если при дальнейших расчетах в формуле оказался коэффициент диффузии, равный 44? Действия непонятны

3. 3 Диэлектрические материалы

Задача № 3.3.1

Конденсаторная керамика при 20°С имеет проводимость γ° = 10-13 Сим/см. Какова проводимость γт при заданной температуре, если температурный коэффициент сопротивления  α= 0,8?

Дано:

Найти:γт

Решение.

Проводимость и удельное сопротивление взаимно обратно пропорциональны:

Зависимость объемного удельного сопротивления твердого диэлектрика от температуры выражается формулой:

,

где– сопротивление диэлектрика при температуре окружающей среды 20˚С,

- температурный коэффициент сопротивления

(1)

выразим  из формулы (1):

теперь определим проводимость при заданной температуре Т = 25˚С:

Задача № 3.3.2

Определить пробивное напряжение Uпр между электродами конденсатора на рабочей частоте f, если температура, до которой нагревается в электрическом поле диэлектрический материал толщиной h конденсатора, не превышает Токр.

Дано:

f=10 кГц=104 Гц

h=2 мм=

Т=50оС=323 К

tg δ=0,04

α tg δ=0,09 1/К

ε=4,5

σ= 30[Вт/см2*град]=30*10-4Вт/м*К

Найти:Uпр

Решение.

При значении приложенного напряжения  прямая теплопередачи является секущей кривой тепловыделения, а следовательно, диэлектрик нагреется до температурыТ=50оС, при которой наступит состояние устойчивого теплового равновесия, так как мощность тепловыделения равна мощности, отводимой от образца. Если бы по каким-то причинам температура хотя бы немного превысила значениеТ, то ординаты отводимой мощности были бы больше ординат тепловыделения и образец самопроизвольно должен был бы возвратиться в устойчивое состояние при температуре Т. (Считаем, что никаких внешних источников радиации, способных повысить температуру образца выше Т, нет). Напряжение U будет не опасным для образца диэлектрика в данных условиях, если нагрев до температуры T не приведет к механическому или химическому разрушению структуры материала. Поэтому начнем увеличивать напряжение и доведем его до такого значения , при котором прямая теплопередачи окажется касательной к кривой тепловыделения, и, следовательно, будет только неустойчивое тепловое равновесие при температуре Т. При значении приложенного напряжения , большем , никакого теплового равновесия не будет, температура станет нарастать безгранично до разрушения диэлектрика. Зачем это многословье, если не понимаете, о чем оно?Таким образом, напряжение , при котором имеет место неустойчивый граничный режим, может быть принято за напряжение теплового пробоя . Его можно определить по формуле:

;

При этом температурная зависимость тангенса угла диэлектрических потерь определяется формулой:,

тогда

,

где температура окружающей среды

Удельная емкость диэлектрика:

,где

– геометрический параметр тела, называемый приведенной длиной

Подставляем формулы приведенной длины и емкости диэлектрика в формулу пробивного напряжения и получаем:

Что же это за диэлектрик, который пробивается напряжением, меньшим 2 В? Неверно

Задача № 3.3.3

Как изменится электрическая прочность воздушного конденсатора, если расстояние между электродами уменьшить от h1 до h2?

Дано:

Решение.

Электрическая прочность диэлектрика:

где Uпр – напряжение пробоя диэлектрика.

h – толщина материала.

Так как рассматриваемые расстояния между обкладками конденсатора много меньше размера обкладок, то возникает однородное поле,  при уменьшении расстояния между электродами электрическая прочность воздуха возрастает, это связано с трудностью формирования разряда.

При неизменном Uпр,	при h1:

(1)

при h2:

(2)

разделим (2) на (1):

Ответ: Электрическая  прочность увеличится в 10 раз.

3.4 Магнитные материалы

Задача № 3.4.1

Один из магнитных сплавов с прямоугольной петлей гистерезиса ППГ имеет следующие параметры: поле старта Hо, коэрцитивную силу Hс, коэффициент переключения Sф. Найти время переключения

Дано:

Найти: i

Решение.

Коэффициент переключения для магнитных материалов с прямоугольной петлей гистерезиса:

где - напряженность магнитного поля, соответствующая максимальной магнитной индукции В.

- время переключения.

Задача 3.4.2.

Магнитодиэлектрик выполнен из порошков никелево-цинкового феррита HН400 и полистирола с объемным содержанием магнитного материала α. Определить магнитную и диэлектрическую проницаемость материала μиε, если магнитная диэлектрическая проницаемость магнитного материала μа, εм имеет заданные значения. Диэлектрическая проницаемость полистирола ε д=2,5.

Дано:

Найти:μ,ε

Решение.

Для магнитодиэлектрика, состоящего из связующего диэлектрика и магнитного наполнителя магнитная проницаемость  :

,

где  - магнитная проницаемость магнитного  наполнителя (начальная магнитная проницаемость)

Диэлектрическая проницаемость магнитодиэлектрика:

Справочная литература:

- И. В. Савельев. Курс общей физики, том 3, М.: Наука, 1979, с 304.

- Свитенко В.Н., Элементы и компоненты РЭУ. Радиоматериалы.:Учебное пособие для специальности "Радиотехника" - Киев 1990г. - 93с.

- Конструкционные и электротехнические материалы под редакцией В.А.ФилиповаМ.:Высшая школа, 1990г.

- Никулин Н.В., Электроматериаловедение М.: М.:Высшая школа, 1989г.

- Пасынков В.В., СорокинВ.С., Материалы электронной техники. М.: М.:Высшая школа, 1986г.