4. Найти расстояние от деревянных жилых домов, которые воспламенились от наземного ядерного взрыва мощностью в 1 Мт до центра взрыва. Воздух очень прозрачен, видимость до 50 км, лето.

Для решения задачи 4 использовать данные таблиц 3 и 4.

Таблица 3

Воздействие светового импульса на материалы

| Материал, элемент строения | Величина светового импульса, вызывающая воспламенение, кДж/м² |
| --- | --- |
| Резина автомобильная, краска | 252-420 |
| Двери, рамы, шторы зданий | 252-420 |
| Дома жилые деревянные | 420-672 |
| Производственный мусор, ветошь | 168-252 |
| Хвойные леса | 400-420 |

Таблица 4

Расстояние до центра взрыва, км, при различных мощностях ЯПБ и величинах световых импульсов

| Мощность ЯБП, кт | Световые импульсы, кДж/м² |
| --- | --- |
|  | 4200 | 2900 | 1700 | 1200 | 800 | 600 | 400 | 300 | 200 | 100 |
| 300 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,1 | 3,7 | 4,3 | 5,6 | 7,8 |
| 500 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,9 | 4,8 | 5,4 | 7,0 | 9,6 |
| 1000 | 2,6 | 3,1 | 4,0 | 4,8 | 5,1 | 6,6 | 7,8 | 8,6 | 12,4 | 16 |

Примечание. Расстояния даны для условий: слабая дымка, видимость 10 км. Для условий, где воздух прозрачен, видимость до 50 км следует вводить коэффициент 1,4. Для зимы эти расстояния нужно уменьшить в 2 раза.