Задания по контрольно-графической работе №1

«Электрические цепи постоянного тока».

В электрической цепи постоянного тока, схема, метод анализа и параметры элементов которой заданы для каждого варианта в таблице, определить:

1)	токи в ветвях (их значения и фактическое положительное направление);

- показания вольтметра и ваттметра;

- режимы работы источников ЭДС. Составить баланс мощностей.

| № вар. | № схем. | Полож. выкл. | Метод анализа | Параметры элементов электрической схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E1 В | Е2 В | Е3 В | R01 Ом | R02 Ом | R03 Ом | R1 Ом | R2 Ом | R3 Ом | R4 Ом | R5 Ом | R6 Ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 55 | 1.14 | разом | Узл.нап. | 60 | 24 | 50 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 4,7 | 4,9 | 4,3 | 5,6 | 5,2 | - |

E1       R01            R1 				R01                 E1           R1

•							•

*          *	      R6				     E2   R02  *       *       R2

R5 	  •   W		          •	   R5			 •  W		    •

•					       •	•					    •

E2            R02           B 	R1 				B	       R6

V				•	 •				    •

R4 						    R3     V                R4

R3              R03                    E3			                 E3           R03

•

Рис.1.13					Рис.1.14

Задания по расчетно-графической работе №2

«Электрические цепи однофазного синусоидального тока».

В электрической цепи однофазного синусоидального тока, схема и параметры элементов которой заданы для каждого варианта в таблице, определить:

1)	полное сопротивление электрической цепи и его характер;

2)	действующие значения токов в ветвях;

- показания вольтметра и ваттметра;

Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений для всей цепи.

| № вар. | № схемы | Параметры элементов электрической цепи |
| --- | --- | --- |
|  |  | E В | f Гц | R1Ом | C1 МкФ | L1 мГн | R2 Ом | C2 мкФ | L2 мГн | R3 Ом | C3 мкФ | L3 мГн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 55 | 1.6 | 130 | 50 | 8 | - | 25,5 | 6 | - | 15,9 | - | 200 | 95 |

Рис.1.3					Рис.1.4

Рис.1.5					Рис.1.6