Для самостоятельной работы

МИНИСТЕРСТВО   СЕЛЬСКОГО   ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ФГОУ  ВПО  ТЮМЕНСКАЯ    ГОСУДАРСТВЕННАЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ   АКАДЕМИЯ

механико-технологический институт

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ФИЗИКИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ

ТЕРМОДИНАМИКИ

Техническая термодинамика и теплопередача

Методические указания

по изучению дисциплины и выполнению

контрольной работы для студентов заочной формы

обучения  по направлению подготовки

35.03.06  АГРОИНЖЕНЕРИЯ

профиль 2. Электрооборудование и электротехнология АПК

Тюмень, 2014

Методическое пособие переработано с типовых и дополнено:

заданиями,

примерами решения задач и табличным материалом Снохиным А.С., Ивакина Е.А.

Пособие составлено в соответствии с программой по правлению подготовки 35.03.06  «АГРОИНЖЕНЕРИЯ»

профиль 2. Электрооборудование и электротехнология АПК

Печатаются по решению методической комиссии

Механико-технологического института

(протокол № 19  от  14.04.14  г.).

Ответственный за выпуск: Снохин А.С.

Подготовлено к печати, отпечатано в

Издательско-полиграфическом комплексе

Тюменской государственной сельскохозяйственной академии

Тираж 300 экз.

Литература:

1. Теплотехника: учебник для вузов под ред. В.Н. Лукашин, М.Г. Шатров - М.: Высшая школа -2011 г. 2. Теплоэнергетическая установка и системы сельского хозяйства учебник для вузов. под ред. Драгачева Б.Х. М.: Колос-Пресс 2002 г. 3. Основы теплотехники, топливо и смазачные материалы. М.: Колос, 2001 г. 4. Топливо и смазочные материалы-М.:Колос С, 2004 г. / Дополнительная литература:

Техническая термодинамика: Учеб пособие для вузов В.А. Куринов, Э.М. Карташов. М.Высшая школа 2000 – 261 с. Теплотехника: учебник для вузов / Под.ред.А.Г. Баскаков; 2-е издание, переработанное – М.; энергоатомиздат, 1991 – 224 с. Сборник задач по теплотехнике. Учеб. пособие для вузов. Г.П. Панкратов. М. Высшая Школа.1986 -247с. Левин А.Б., теплотехнический справочник студента, М.: МГУП, 2004 – 96 с. Теплотехника: учебник для вузов / В.Н. Луканин, М.Г. Шатров, Г.М. Камфер: 2-е издание: М.: Высш.школа, 2000 – 671 с. Теплоэнергетические установки и системы с/х /Амерханов Р.А., Бессараб А.С., Драганов Б.Х., - М: Колос – Пресс, 2002 – 250 с.

ВВЕДЕНИЕ

В общем энергетическом балансе сельского хозяйства большое место занимает тепловая энергия. На её долю приходится около 90% всей общей потребляемой сельским хозяйством энергии.

Создание животноводческих комплексов, теплично-парниковых хозяйств, капитальное строительство жилых, культурно-бытовых и производственных зданий увеличивает удельный вес тепловой энергии в общем энергетическом балансе. Поэтому развитие сельской теплофикации является одним из важнейших условий подъёма сельского хозяйства. В связи с этим вопросы теплоснабжения и рационального использования тепловой энергии должны находиться в центре внимания инженерной службы. При подготовке инженерных кадров для сельского хозяйства важное значение приобретает курс "Теплотехника и применение теплоты в сельском хозяйстве".

Проработка материала в соответствии с программой (рабочим планом курса) ведётся по основным рекомендованным учебникам. Для более глубокой проработки отдельных вопросов, а также в помощь при выполнении контрольного задания и при подготовке к лабораторному практикуму рекомендуется дополнительная литература.

При знакомстве с материалом курса необходимо уяснить сущность разбираемого вопроса и лишь затем переходить к изучению отдельных разделов. Необходимо отчётливо представлять себе главное содержание изучаемых явлений и процессов, при этом математическое описание явлений не должно заслонять их физической сущности.

Большое внимание надо уделять разбору теоретических основ теплотехники (теоретической термодинамики, теории теплопередачи, теории горения топлива).

Если при изучении курса у студентов возникают какие-либо вопросы, то они могут получить консультацию в письменной или устной форме.

4

СОДЕРЖАНИЕ

Литература.............................................................................................................3

Введение................................................................................................................4

Методические указания по разделам курса........................................................6

1. Теоретические основы теплотехники..............................................................6

2. Теплоэнергетические установки...........................................................……..11

3. Применение теплоты в сельском хозяйстве..................................................14

Методические указания к выполнению задания для

контрольной работы.......-....................................................................................20

Задания для контрольной работы...................................................................... 20

Примеры решения задач..................................................................................... 22

Индивидуальные задания для контрольной работы ......................... ………. 31

Приложения..........................................................................................................36

37

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1. Параметры сухого насыщенного пара и воды на кривой

насыщения (по давлениям)

| Р мПА | tн 0С | h/, кДж/кг | h//, кДж/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0010 | 6,936 | 29,18 | 2513,4 |
| 0,0015 | 13,001 | 54,61 | 2524,7 |
| 0,0020 | 17,486 | 73,40 | 2533,1 |
| 0,0025 | 21,071 | 88,36 | 2539,5 |
| 0,0030 | 24,078 | 100,93 | 2545,3 |
| 0,0035 | 26,674 | 111,81 | 2549,9 |
| 0,0040 | 28,950 | 121,38 | 2553,7 |
| 0,0050 | 32,890 | 137,79 | 2560,9 |
| 0,010 | 45,820 | 191,84 | 2583,9 |
| 0,020 | 60,080 | 251,48 | 2609,2 |
| 0,025 | 64,990 | 272,03 | 2617,6 |
| 0,030 | 69,120 | 289,30 | 2624,6 |
| 0,040 | 75,870 | 317,62 | 2636,3 |
| 0,050 | 81,330 | 340,53 | 2645,2 |

Таблица 2. Физические характеристика воздуха

| t, 0C |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1.331 | 24.84 |
| 100 | 2.316 | 31.87 |
| 200 | 3.489 | 38.27 |
| 300 | 4.824 | 44.52 |
| 400 | 6.304 | 50.53 |
| 500 | 7.918 | 56.27 |
| 600 | 9.653 | 6189 |
| 700 | 11.503 | 67.23 |
| 800 | 13.460 | 72.35 |
| 900 | 15.520 | 77.22 |
| 1000 | 17.680 | 81.99 |
| 1100 | 19.930 | 86.43 |
| 1300 | 22.270 | 90.83 |

36

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ И ЛАБОРАТОРНЫХ

ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИШЩНЕ «ТЕПЛОТЕХНИКА И ПРИМЕНЕНИЕ TEIUIQTbl В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ»

| №п/п | Наименование темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| Лекции |
| 1 | Техническая термодинамика. Первый закон термодинамики и термические процессы | 2 |
| 2 | Второй закон термодинамики.циклы тепловых машин | 2 |
| 3 | Основы теории теплопередач. Теплопроводность тепловое излучение. Конвективный теплообмен. | 2 |
| 4 | Теплопередача. Тепловой расчет теплообменных аппаратов. Применение теплоты в сельском хозяйстве. Вентиляция и отопление животноводческих помещений. | 2 |
| 5 | Применение теплоты на животноводческих фермах и комплексах. Обогрев сооружений защищенного грунта. Сушка продуктов сельскохозяйственного производства. | 2 |
| 6 | Применение холода в сельском хозяйстве. Теплотехнические основы хранения сельскохозяйственных продуктов | 2 |
| Лабораторные занятия |
| 1 | Исследование политропного процесса. | 2 |
| 2 | Определение коэффициента теплопередачи (или коэффициента теплопроводности). | 2 |
| 3 | Испытание теплопроводных аппаратов. | 2 |
| 4 | Определение состава продуктов сгорания. | 2 |
| 5 | Испытание котельного агрегата. | 2 |
| 6 | Испытание отопительно-вентиляционного агрегата. | 2 |
| 7 | Испытание кондиционера. | 2 |

| № п/п | Наименование темы | Кол-во часов самостоятельной работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теоретические основы теплотехники | 40 |
| 2 | Теплоэнергетические установки. | 30 |
| 3 | Применение теплоты в сельском хозяйстве | 30 |
|  | Всего: | 100 ч |
| 4 | Выполнение контрольной работы | 10 |
|  | Итого: | 110 ч |

5

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ КУРСА

Введение. При изучении данного курса необходимо уяснить роль и значение теплоэнергетики в народном хозяйстве, развитие и современный уровень отечественной и мировой теплоэнергетической науки и техники; уделить внимание работам отечественных учёных и инженеров по разработке теоретических проблем теплотехники и созданию наиболее экономичных и перспективных типов и конструкций тепловых машин, агрегатов и аппаратов.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕПЛОТЕХНИКИ

1.1. Техническая термодинамика

Изучение законов взаимного превращения теплоты и работы и установление эффективных способов осуществления этого превращения -одна из важнейших задач курса «Техническая термодинамика».

В основу технической термодинамики положены первое и второе начала (законы) термодинамики. Приступая к их изучению, студент должен чётко представлять себе основные свойства и параметры состояния рабочих тел, используемых в тепловых машинах, и знать законы связи между этими параметрами для идеальных газов, т.е. их характеристические уравнения (уравнения состояния).

В тепловых расчётах, связанных с определением количества теплоты, большое значение имеет теплоёмкость рабочего тела. При изучении этого вопроса необходимо разобраться в различии между истинной и средней теплоёмкостями, обратив особое внимание на зависимость теплоёмкости газов от температуры, а также усвоить разницу между единицами измерения массовой, обьёмной и молярной теплоёмкостей. При рассмотрении молярной теплоёмкости газов следует усвоить, что молярные теплоёмкости, если пренебречь их зависимостью от температуры, зависят от характера процесса и атомности газов; все двухатомные газы имеют свою одинаковую для этих газов молярную теплоёмкость в данном процессе; свою одинаковую для всех газов молярную теплоёмкость имеют и многоатомные газы. Например, в процессе при постоянном объёме молярные теплоёмкости двухатомных газов равны 20,9 кДж/(мольК), трёх и многоатомных газов-29,2 кДж/(мольК).

Следует запомнить разницу между теплоёмкостями в процессах при постоянном объёме и при постоянном давлении, так как эти теплоёмкости наиболее часто встречаются в теплотехнических расчётах.

Необходимо обратить внимание на то, что в отличие от теплоёмкости твёрдых и

жидких тел теплоёмкость газов всецело зависит от вида термодинамического

процесса и может изменяться от -∞ до +∞, при этом важно усвоить

понятие об отрицательной теплоёмкости (меньше нуля) газов.

6

Задача 5

| Вариант задания | δ, мм | δн, мм |  |  | t1 0C | t2 0C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 10 | 186 | 4419 | 1200 | 220 |
| 2 | 2 | 5 | 174 | 3489 | 1100 | 200 |
| 3 | 1 | 4 | 163 | 2907 | 1000 | 180 |
| 4 | 1 | 3 | 151 | 2326 | 900 | 160 |
| 5 | 1 | 2 | 140 | 1744 | 800 | 140 |
| 6 | 2 | 10 | 70 | 1163 | 850 | 150 |
| 7 | 1 | 9 | 81 | 2326 | 950 | 160 |
| 8 | 2 | 6 | 93 | 3489 | 1050 | 170 |
| 9 | 1 | 7 | 105 | 4652 | 1150 | 180 |
| 10 | 2 | 6 | 116 | 5815 | 1250 | 190 |
| 11 | 1 | 7 | 58 | 1163 | 900 | 225 |
| 12 | 2 | 6 | 47 | 1140 | 800 | 200 |
| 13 | 1 | 5 | 35 | 1116 | 700 | 175 |
| 14 | 2 | 4 | 24 | 1093 | 600 | 150 |
| 15 | 1 | 3 | 12 | 1070 | 500 | 125 |
| 16 | 2 | 8 | 64 | 2560 | 575 | 110 |
| 17 | 1 | 7 | 58 | 2442 | 675 | 120 |
| 18 | 2 | 6 | 52 | 3326 | 775 | 130 |
| 19 | 1 | 5 | 47 | 2210 | 875 | 140 |
| 20 | 2 | 4 | 41 | 2093 | 975 | 150 |
| 21 | 1 | 2 | 47 | 3489 | 1000 | 100 |
| 22 | 2 | 3 | 58 | 4652 | 900 | 125 |
| 23 | 1 | 5 | 70 | 4071 | 1050 | 135 |
| 24 | 2 | 6 | 52 | 5234 | 950 | 150 |
| 25 | 0.5 | 7 | 64 | 2326 | 800 | 200 |
| 26 | 1 | 5 | 76 | 2442 | 850 | 210 |
| 27 | 2 | 8 | 49 | 3605 | 975 | 175 |
| 28 | 0.5 | 5 | 17 | 1163 | 400 | 100 |
| 29 | 1 | 8 | 24 | 1454 | 500 | 120 |
| 30 | 1.5 | 4 | 29 | 1745 | 600 | 140 |

35

Задача 4

| Вариант задания | d, мм | tС 0C | tВ 0С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 | 100 | 15 |
| 2 | 21.3 | 150 | 20 |
| 3 | 26.8 | 200 | 25 |
| 4 | 33.5 | 250 | 30 |
| 5 | 42 | 300 | 15 |
| 6 | 48 | 350 | 20 |
| 7 | 60 | 400 | 25 |
| 8 | 75.5 | 450 | 30 |
| 9 | 57 | 100 | 15 |
| 10 | 76 | 150 | 20 |
| 11 | 89 | 200 | 25 |
| 12 | 108 | 250 | 30 |
| 13 | 133 | 300 | 10 |
| 14 | 159 | 350 | 15 |
| 15 | 17 | 400 | 20 |
| 16 | 21.3 | 330 | 25 |
| 17 | 26.8 | 300 | 30 |
| 18 | 33.5 | 200 | 10 |
| 19 | 42.3 | 150 | 15 |
| 20 | 48 | 100 | 20 |
| 21 | 60 | 150 | 25 |
| 22 | 75.5 | 200 | 30 |
| 23 | 57 | 250 | 10 |
| 24 | 76 | 300 | 15 |
| 25 | 89 | 350 | 20 |
| 26 | 108 | 400 | 25 |
| 27 | 133 | 100 | 30 |
| 28 | 159 | 200 | 10 |
| 29 | 200 | 400 | 30 |
| 30 | 150 | 300 | 25 |

34

Первый закон термодинамики является частным случаем закона сохранения и превращения энергии и имеет большое прикладное значение при решении вопросов анализа тепловых процессов, при составлении их энергетических балансов, то есть соотношения между теплотой, механической работой и изменением внутренней энергии газа в термодинамическом процессе.

Необходимо разобраться в физической сущности понятий: внутренняя энергия рабочего тела, теплота и работа газа в термодинамическом процессе и иметь чёткое представление о теплоте и работе, как о двух формах передачи энергии, выделив их общее и различное.

На основе первого закона термодинамики и газовых законов техническая термодинамика рассматривает сначала основные частные случаи: изохорный, изобарный, изотермический и адиабатный процессы, а затем обобщающий политропный процесс.

Изучению политропного процесса следует уделить особое внимание. Важно уяснить связь между показателем политропы и характером изменения состояния газа. Это удобно сделать путём графического анализа политропного процесса в системах координат P-V и T-S, так как в этом случае можно наглядно проследить характер процесса при изменении показателя политропы в пределах от -∞до +∞.

Второй закон термодинамики устанавливает условия работы тепловых двигателей и направление самопроизвольного протекания процесса передачи теплоты от горячего тела к холодному. Поэтому особое значение приобретают понятия о циклах, показателях их эффективности, а также об обратимых и необратимых процессах. Необходимо уяснить, что любой самопроизвольный процесс является необратимым.

При изучении работы теплового двигателя (прямого цикла Карно) следует обратить внимание на определение второго закона термодинамики, согласно которому для возможности превращения теплоты в работу необходимо наличие двух источников теплоты: горячего и холодного, а также на невозможность полного превращения теплоты в работу в непрерывно действующей тепловой машине, прямым следствием из которого является понятие о термическом к.п.д. цикла.

При изучении обратного цикла Карно, лежащего в основе работы холодильных машин и тепловых насосов, следует использовать положение второго начала термодинамики о невозможности передачи теплоты от менее нагретого тела к более нагретому без совершения механической работы.

В тесной связи со вторым законом термодинамики находится понятие энтропии. Следует разобраться в математической и физической сторонах её и рассмотреть тепловую диаграмму T-S, имея в виду, что с помощью этой диаграммы решаются сложные задачи по расчёту тепловых машин и аппаратов. Необходимо усвоить, что изменение энтропии при любом процессе будет пропорционально теплоёмкости газа.

7

Затем следует рассмотреть циклы, по которым работают компрессоры, поршневые газовые двигатели (двигатели внутреннего сгорания) и газовые турбины, провести аналитический и графический (в системах координат P-V, T-S) анализы этих циклов.

Обратите внимание на то, что при одинаковых степенях сжатия цикл с подводом теплоты в процессе постоянного объёма является наиболее экономичным по сравнению с циклом, в котором теплота подводится при постоянном давлении и циклом с изохорно-изобарным подводом теплоты. Следует понять, что экономичность этих двигателей всецело зависит от их степени сжатия.

Значительное место в технической термодинамике отводится изучению свойств паров (главным образом водяного пара).

Пары могут менять своё состояние, превращаться в жидкость. При этом законы, которым они подчиняются, в области, близкой к снижению, очень сильно отклоняются от законов идеального газа. Это исключает возможность применения законов идеальных газов для паров.

Аналитическое определение параметров состояния паров затруднено тем, что зависимость между этими параметрами (уравнения состояния) получается очень сложной. Поэтому параметры состояния определяются по таблицам или диаграммам. Особенно большое значение имеет h-s-диаграмма для водяного пара, которая в практике используется очень широко. Каждый студент должен уметь пользоваться этой диаграммой, то есть уметь определять параметры состояния рабочего тела и строить в h-s- -диаграмме основные термодинамические процессы (изобарный, изохорный, изотермический и адиабатный).

Изучение термодинамических циклов паросиловых установок следует начинать с цикла Карно, уяснив себе причины неприменимости его в реальных паросиловых установках. Затем необходимо рассмотреть основной цикл паросиловой установки - цикл Ренкина, после чего переходить к изучению более сложных циклов: цикла с промежуточным перегревом, теплофикационного, регенеративного и парогазового циклов, уделяя при этом вопросам их экономичности.

Рассмотрите циклы газотурбинных установок с подводом тепла при постоянном давлении и при постоянном объёме и сравните их экономическую эффективность.

В заключение следует рассмотреть цикл холодильных установок, которые используются в промышленности и сельском хозяйстве.

При изучении раздела «Техническая термодинамика» студенту необходимо не только понять основные расчётные соотношения и их выводы, но и уметь самостоятельно делать эти выводы, а также строить в системах координат p-V, T-s, h-s основные термодинамические процессы и циклы с соответствующими анализами.

8

Задача 3

| Вариант задания | Параметры пара 1 вар. | Параметры пара 2 вар. |
| --- | --- | --- |
|  | Р1, кгс/см2 | t1,0C | Р2, кгс/см2 | Р1, кгс/см2 | t1,0С | Р2, кгс/см2 |
| 1 | 24,7 | 350 | 0,098 | 24,7 | 450 | 0,090 |
| 2 | 98 | 327 | 0.039 | 98 | 427 | 0.039 |
| 3 | 98 | 327 | 0.039 | 98 | 527 | 0.039 |
| 4 | 98 | 327 | 0.039 | 98 | 627 | 0.039 |
| 5 | 98 | 327 | 0.039 | 98 | 727 | 0.039 |
| 6 | 19.6 | 400 | 0.039 | 24.9 | 400 | 0.039 |
| 7 | 19.6 | 400 | 0.039 | 58.7 | 400 | 0.039 |
| 8 | 19.6 | 400 | 0.039 | 98.0 | 400 | 0.039 |
| 9 | 29.4 | 400 | 0.98 | 29.4 | 400 | 0.098 |
| 10 | 29.4 | 400 | 0.98 | 29.4 | 400 | 0.078 |
| 11 | 29.4 | 400 | 0.98 | 29.4 | 400 | 0.059 |
| 12 | 29.4 | 400 | 0.98 | 29.4 | 400 | 0.039 |
| 13 | 29.4 | 400 | 0.98 | 29.4 | 400 | 0.019 |
| 14 | 24.7 | 350 | 0.098 | 39.2 | 350 | 0.098 |
| 15 | 35 | 450 | 0.04 | 35 | 600 | 0.04 |
| 16 | 35 | 450 | 0.04 | 200 | 450 | 0.04 |
| 17 | 35 | 450 | 0.04 | 200 | 600 | 0.04 |
| 18 | 35 | 450 | 0.04 | 90 | 450 | 0.04 |
| 19 | 35 | 450 | 0.04 | 90 | 650 | 0.04 |
| 20 | 35 | 450 | 0.04 | 300 | 650 | 0.04 |
| 21 | 24.7 | 350 | 0.098 | 240 | 565 | 0.098 |
| 22 | 35 | 435 | 0.04 | 90 | 435 | 0.04 |
| 23 | 90 | 535 | 0.04 | 130 | 565 | 0.04 |
| 24 | 130 | 565 | 0.04 | 200 | 565 | 0.04 |
| 25 | 29 | 400 | 0.04 | 90 | 600 | 0.04 |
| 26 | 125 | 450 | 0.98 | 130 | 650 | 0.098 |
| 27 | 90 | 480 | 0.98 | 130 | 727 | 0.098 |
| 28 | 130 | 565 | 0.98 | 240 | 600 | 0.098 |
| 29 | 240 | 580 | 0.98 | 300 | 727 | 0.098 |
| 30 | 200 | 650 | 0.98 | 240 | 750 | 0.098 |

33

Задача 2

| Вариант задания | Р1, кгс/см2 | t1,0С | ε | ρ | λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,8 | 87 | 7 | 1 | 3,2 |
| 2 | 0,9 | 45 | 13 | 2,2 | 1 |
| 3 | 0,85 | 57 | 15 | 1,4 | 1,6 |
| 4 | 1 | 30 | 6 | 1 | 3,1 |
| 5 | 0,95 | 20 | 12 | 1,4 | 1 |
| 6 | 1 | 47 | 14 | 1,5 | 1,4 |
| 7 | 1 | 15 | 16 | 1,4 | 1,6 |
| 8 | 0,8 | 0 | 13 | 1,3 | 1,6 |
| 9 | 1 | 20 | 12 | 1,3 | 1,7 |
| 10 | 0,9 | 30 | 14 | 2 | 1 |
| 11 | 0,8 | 20 | 13 | 1 | 1,5 |
| 12 | 1 | 27 | 5 | 1 | 3,2 |
| 13 | 0,95 | 25 | 12 | 1,4 | 1 |
| 14 | 0,8 | 7 | 12 | 1,3 | 1,7 |
| 15 | 1 | 45 | 13 | 2,02 | 1 |
| 16 | 0,85 | 50 | 14 | 1,4 | 1,5 |
| 17 | 0,9 | 45 | 15 | 1,5 | 1,3 |
| 18 | 1 | 27 | 11 | 1,4 | 1,6 |
| 19 | 0,85 | 87 | 6 | 1 | 3,1 |
| 20 | 0,95 | 23 | 12 | 1,3 | 1 |
| 21 | 1 | 17 | 13 | 1,3 | 1,5 |
| 22 | 0,95 | 45 | 12 | 2,1 | 1 |
| 23 | 0,9 | 20 | 13 | 2,2 | 1 |
| 24 | 0,85 | 37 | 15 | 1,3 | 1,5 |
| 25 | 0,8 | 17 | 7 | 1 | 3,2 |
| 26 | 1 | 57 | 7 | 1 | 3,2 |
| 27 | 0,95 | 45 | 13 | 2,2 | 1 |
| 28 | 0,9 | 37 | 14 | 2,2 | 1 |
| 29 | 0,85 | 67 | 15 | 2,2 | 1 |
| 30 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3,2 |

3 2

1.2. Теория тепло - и массообмена

Процесс передачи теплоты очень сложный, поэтому при изучении его разделяют на простые явления: теплопроводность, конвективный теплообмен и тепловое излучение.

Изучение процесса теплопроводности надо начать с усвоения основных понятий: стационарного и нестационарного температурных полей, температурного градиента и теплового потока.

Основной закон теплопроводности - закон Фурье - устанавливает зависимость между величиной теплового потока и градиентом температуры. Коэффициент теплопроводности тел характеризует способность вещества проводить теплоту; надо уметь правильно находить его величину для различных тел.

Работая над разделом «Теплопроводность», студент должен научиться определять количество теплоты, проходящей через однослойную и многослойную плоскую и цилиндрическую стенки при стационарных процессах теплопроводности, усвоить законы изменения температуры внутри таких тел.

В сельском хозяйстве находят широкое применение различные теплообменные аппараты с внутренними источниками тепла, например, электрические водоподогреватели. Поэтому необходимо обратить особое внимание на расчёт процессов теплопроводности тел с внутренними источниками теплоты.

Ознакомьтесь с методами расчёта процессов теплопроводности тел при нестационарном тепловом режиме.

Конвективный теплообмен тесно связан с физическими свойствами теплоносителя и характером его движения. Поэтому изучать конвективный теплообмен нужно после знакомства с основами теории гидроаэродинамики. В результате этого должно сложиться ясное представление о двух видах движения жидкостей и газов - свободном и вынужденном, и о режимах вынужденного движения: ламинарном и турбулентном, атак же о природе пограничного слоя (гидродинамического и теплового).

Необходимо хорошо разобраться в теории подобия и на основе этого уяснить сущность гидродинамического и теплового подобия.

Интенсивность конвективного теплообмена зависит от самых различных факторов, поэтому конвективный теплообмен изучается в основном экспериментальным путём. Величины коэффициента теплоотдачи конвекцией определяются на основе функциональной связи между тепловыми и гидродинамическими числами подобия. Обратите внимание на числа подобия, входящие в расчётные формулы, и на метод их нахождения по определяющим геометрическим размерам и температурам, при которых физические константы берутся из таблиц. Уясните, как влияют на характер экспериментальных зависимостей режим движения теплоносителя (ламинарный или турбулентный) и род движения (свободный или вынужденный).

9

Необходимо научиться вычислять число подобия Рейнольдса и по его величине определять режим движения теплоносителя.

Следует запомнить основные числа подобия, применяемые при расчёте конвективного теплообмена (числа Nu, Re, Pr, Gr), чётко разобравшись в их физической сущности, а также запомнить структуру основных критериальных уравнений теплообмена.

Запоминать конкретные эмпирические уравнения не нужно, однако необходимо на основе анализа этих уравнений уметь объяснить механизм теплообмена в различных условиях и давать им сравнительную оценку.

Особое внимание необходимо обратить на пути интенсификации конвективного теплообмена (влияние скорости движения теплоносителя, диаметра труб, формы пучка и т.д.). При изменении агрегатного состояния следует рассмотреть переход от пузырькового режима кипения к плёночному и уяснить физическую природу снижения коэффициента теплоотдачи при появлении на стенке паровой плёнки. В данном случае нужно ясно представить себе опасности, связанные с превышением критической тепловой нагрузки.

Изучая вопрос теплопередачи при конденсации пара, особое внимание следует обратить на влияние плёнки конденсата и на меры, способствующие её удалению.

Приступая к изучению процессов теплового излучения, прежде всего необходимо понять, что тепловое излучение всегда сопровождается двойным превращением энергии: тепловая энергия излучающего тела переходит в лучистую, а лучистая энергия, поглощённая другим телом, переходит в тепловую.

Изучите классификацию тел по их поглощательной, отражательной и излучательной способностям, а затем разберитесь в основных законах теплового излучения абсолютно чёрного тела и серых тел, рассмотрите основные случаи лучистого теплообмена между телами.

Ознакомьтесь с вопросами поглощения и излучения газов, так как теплообмен в топках и газоходах котельных агрегатов в значительной степени определяется излучением газов.

Разделение теплообмена на три вида переноса теплоты (теплопроводность, конвективный теплообмен и тепловое излучение) является условным и проведено по методическим соображениям. В действительности же теплообмен во всякого рода аппаратах и устройствах обычно происходит одновременно всеми тремя видами переноса теплоты.

Теплопередачу нужно рассматривать как сложный процесс тепообмена, уяснив при этом назначение и классификацию теплообменных аппаратов по принципу действия (рекуперативный, регенеративный и смесительные).

Цель теплового расчёта при проектировании новых теплообменных аппаратов заключается в определении величины площади поверхности нагрева. Для работающих аппаратов, когда площадь поверхности известна,

10

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задача 1

| Вариант задания | Род газа | t1,0C | Р1, кгс/см2 | m, кг | Р2, кгс/см2 | V2, м3/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | воздух | 4 | 20 | 1 | 20 | 0,21 |
| 2 |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 0,14 |
| 3 |  | 15 | 1 | 1 | 1,6 | 0,83 |
| 4 |  | 150 | 25 | 1 | 60 | 0,024 |
| 5 |  | 250 | 50 | 1 | 70 | 0,025 |
| 6 |  | 0 | 1 | 1 | 16 | 0,039 |
| 7 |  | 172 | 1 | 1 | 4 | 0,33 |
| 8 |  | 617 | 45 | 1 | 11 | 0,25 |
| 9 |  | 45 | 0,9 | 1 | 32,6 | 0,08 |
| 10 |  | 1627 | 32,6 | 1 | 2,7 | 1 |
| 11 |  | 57 | 0,85 | 1 | 37,6 | 0,08 |
| 12 |  | 1907 | 60,2 | 1 | 2,2 | 1,1 |
| 13 |  | 27 | 0,95 | 1 | 4 | 0,33 |
| 14 |  | 20 | 1 | 1 | 3 | 0,4 |
| 15 |  | 409 | 5,1 | 1 | 1 | 1,25 |
| 16 |  | 30 | 1 | 1 | 12,3 | 0,15 |
| 17 |  | 2102 | 47,1 | 1 | 3,8 | 0,9 |
| 18 |  | 20 | 0,95 | 1 | 30,8 | 0,07 |
| 19 |  | 1857 | 30,8 | 1 | 3,8 | 0,9 |
| 20 |  | 47 | 1 | 1 | 40 | 0,07 |
| 21 |  | 2507 | 81,4 | 1 | 3,56 | 0,9 |
| 22 |  | 17 | 6 | 1 | 3 | 0,9 |
| 23 |  | 20 | 6 | 1 | 1,1 | 3,3 |
| 24 |  | 0 | 0,8 | 1 | 29 | 0,077 |
| 25 |  | 1313 | 46,4 | 1 | 1,43 | 1,2 |
| 26 |  | 17 | 1 | 1 | 2,8 | 0,83 |
| 27 |  | 30 | 3 | 1 | 97,2 | 0,025 |
| 28 |  | 1577 | 164 | 1 | 1 | 1,25 |
| 29 |  | 24 | 1 | 1 | 3 | 0,39 |
| 30 |  | 1327 | 6 | 1 | 1,1 | 3,65 |

31

t,0C                                                     t,0C

t1                                                            t1

R1                       R2   R3                               R1       R3  R4     R2   R

Эпюры температур

30

целью расчёта является установление оптимального теплового режима работы аппарата, определение конечных температур теплоносителей и коэффициента теплопередачи.

Необходимо ясно представлять различие в схемах прямоточного и противоточного рекуперативных теплообменников, разбираться в вычислениях среднего температурного напора в каждой из схем и уметь давать сравнительную характеристику той или другой схеме, усвоить понятие о среднело-гарифмической и среднеарифметической разностях температур теплоносителей.

Во многих теплообменных аппаратах происходят процессы, сопровождающиеся переносом массы. Примерами процессов могут служить такие, как сушка, испарение, абсорбция газов и др. Если теплообмен характеризуется выравниванием температур, то массообмен проявляется в выравнивании концентраций вещества. Рассмотрите уравнение закона Фика -закона молекулярной диффузии, обратите внимание на его аналогию с законом Фурье. Разберите понятие плотности потока массы, коэффициента молекулярной диффузии.

Массообмен между газообразной и жидкой фазами называют конвективной массоотдачей. Необходимо усвоить аналогию дифференциальных уравнений, описывающих тепло- и массообмен, а также чисел подобия.

2. ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

2.1. Теплогенерирующие установки

2.1.1. Котельные установки

Приступая к изучению данного раздела, студент должен уяснить, что современный котельный агрегат - это сложное устройство, состоящее из большого количества элементов различного назначения. Разобраться в этом вопросе надо по схемам котельных установок и их описаниям, приведённым в учебниках. Затем следует ознакомиться с основными характеристиками котельных агрегатов, с направлением развития котельной техники.

Изучение топок следует начинать с принципиальных схем топочных устройств, после чего приступать к изучению их конструктивных особенностей.

В настоящее время ручные топки уступили место механизированным слоевым топкам, поэтому основное внимание необходимо сконцентрировать на разборе конструкции последних. Вопросы пылепри-готовления и камерного сжигания необходимо изучать комплексно. Здесь надо иметь в виду широкое распространение в отечественной энергетике каменных топок с мельницами, на изучение которых следует обратить особое внимание.

Когда принцип работы и конструктивная сторона топок усвоены, необходимо перейти к сравнительному анализу их типов и конструкций, уяснить области применения каждого типа по роду топлива и производительности котельного агрегата. В заключение необходимо сравнить технические и экономические показатели работы топок.

11

Наиболее экономичными видами топлива являются природный газ и мазут. Поэтому следует ознакомиться с устройством горелок для газа и форсунок для мазута, с их классификацией и принципом действия, а также с особенностями камерных топок для сжигания газа и мазута.

При работе над темой «Котлоагрегаты» необходимо уяснить сущность процесса парообразования в котле. При разборе вопроса об энергетических типов котлов основной упор должен быть сделан на разбор вертикально - водотрубных котлов, выпускаемых в настоящее время. На тепловых электрических станциях чаще всего устанавливают котлы большой паропроизводительности с естественной циркуляцией и прямоточные.

При изучении конструкции котлов и их работы следует обратить особое внимание на котлы, применяемые в сельском хозяйстве, а именно: на котлы-парообразователи типа KM, KB, Д-721 производительностью 100-800 кг пара в час, а также на котлы типа ДКВР паропроизводительностью от 2,5 до 20 т/ч, которые в настоящее время успешно применяются. В сельском хозяйстве находят применение также и чугунные секционные водогрейные котлы типа «Универсал», «Энергия», «Тула» и др.

При изучении теплового расчёта котельного агрегата особое внимание надо обратить на методику составления его теплового баланса и расчёта теплообмена в топке. Следует запомнить, что общий коэффициент теплоотдачи и коэффициента теплоотдачи лучеиспусканием. Необходимо знать, какая разница между определением коэффициента теплопередачи для испарительной части котлоагрегата, пароперегревателя, водяного экономайзера и воздухоподогревателя и чем эта разница обусловлена. Разбирая вопросы теплообмена в топке и газоходах котельного агрегата, следует проанализировать пути интенсификации передачи тепла, а также причины, ограничивающие рост коэффициента теплопередачи в различных поверхностях нагрева.

Запоминать эмпирические расчётные формулы студенту не обязательно.

2.1.2. Теплогенераторы

Теплогенераторы широко используются в сельском хозяйстве для отопления и вентиляции животноводческих,  птицеводческих, производственных помещений. Ознакомьтесь с устройством теплогенераторов, их типами и краткими характеристиками. Обратите внимание на устройство топливной системы, тягодутьевые устройства, горелки для сжигания газообразного и жидкого топлива, систему автоматики управления, технику безопасности при эксплуатации теплогенераторов.

Наряду с теплогенераторами находят применение и газовые водонагреватели, и газовые отопительные приборы. Рассмотрите типы этих приборов, их назначение и область применения, устройство и работу.

12

4) Определим температуры стенки со стороны газов и воды

При наличии накипи

1) Термическое сопротивление накипи

2) коэффициент теплоотдачи

3) Удельный тепловой поток

q=К(t1-t2);    q=63289 Вт/м2

4)  Температура стенки

5) Температура накипи со стороны воды

29

4) Определим критерий Нуссельта Nu для теплоотдачи горизонтальной                     трубы    при свободном движении двухатомного газа

5) Определим коэффициент теплоотдачи а

6) Определяем потерю тепла трубой по уравнению Ньютона - Рихмана

Задача 5.

Тепло дымовых газов передаётся через стенку котла кипящей воде. Температура газов t1 =1100°, воды t2 =150°, толщина стенки δс=1мм,

Толщина накипи δH =5мм. Коэффициенты теплоотдачи от газов к

стенке а1 =104,67 Вт/(м К) и от стенки к воде а 2 =4652 Вт/(м К),

стенка плоская. Коэффициенты теплопроводности стали λс =58 Вт/(мК),

накипи λн =1 Вт/(м К).

Решение: 1). Определим термические сопротивления

от газов к стенке R1 =1/а1 =0,0096 м 2 К/Вт

от стенки к кипящей воде R 2 =l/a2 =0,00021 м 2 К/Вт

стальной стенки R 3 =δ с /λ с =0,00002 м3 К/Вт

2) Определим коэффициент теплопередачи

3) Удельный тепловой поток через стенку

q=K(t1-t2),

q= 101,758 ( 1100-150 ) = 96670 (Вт/м 2 ) = 96,67 кВт/м2

28

2.1. Тепловые двигатели и компрессоры

2.1.1. Компрессорные машины

Компрессорные машины предназначены для перемещения сжимаемых и несжимаемых жидкостей и повышения их давления до требуемого; для этого жидкостям сообщается дополнительная энергия от постороннего источника.

Ознакомьтесь с классификацией компрессорных машин по виду используемой в них жидкости (несжимаемой и сжимаемой) и по условиям сообщения сжимаемым жидкостям (газам) дополнительной энергии.

Поршневые компрессоры представляют собой машины, предназначенные для сжатия газов и передаче их потребителям. Изучите устройство и принцип работы поршневого компрессора, его действительную индикаторную диаграмму, определение КПД компрессора, работы, расходуемой на сжатие газа; при этом надо уметь вычислять подачу компрессора и потребную мощность для его привода.

В тех случаях, когда требуется получение высокого давления газа, применяют многоступенчатое сжатие с промежуточным охлаждением газа после каждой ступени компрессора.

Ознакомьтесь с условиями эксплуатации и правилами техники безопасности на компрессорных станциях.

Изучите также принцип работы многоступенчатых центробежных и осевых машин: турбовоздуходувок и турбокомпрессоров.

2.2.2. Двигатели внутреннего сгорания

Этот раздел изучается студентами-механиками на IV курсе как самостоятельная дисциплина, поэтому студенту необходимо ознакомиться кратко с основными определениями и классификацией ДВС.

2.2.3. Паровые и газовые турбины

Паровая турбина - основной двигатель стационарной энергетики. Чтобы разобраться в сущности рабочего процесса этой тепловой машины, надо начать с изучения ступени турбины, преобразования энергии пара в каналах сопловых и рабочих лопаток, изменениями параметров пара в активной и реактивной ступенях. Нужно изучить происхождение отдельных потерь энергии в ступени, систему относительных и абсолютных КПД, зависимость КПД на окружности колеса от отношения окружной скорости к скорости истечения пара из сопел; эту важную зависимость (график её для различных ступеней) надо хорошо усвоить, так как она определяет многоступенчатую конструкцию современных турбин.

13

При рассмотрении конструкции нужно обратить внимание на теплофикационные турбины; ознакомиться кратко с системами регулирования, конденсационными устройствами паровых турбин.

Газовые турбины и газотурбинные установки. Принцип работы ГТУ и термодинамические показатели их идеальных циклов рассматривались в разделе "Термодинамика". Ознакомьтесь с конструкциями основных узлов современных ГТУ, обратите внимание на отличие газовых турбин от паровых, уясните их достоинства и недостатки. Рассмотрите принципиальные схемы одновальных и многозальных газотурбинных установок. Разберите уравнение теплового баланса газотурбинного двигателя.

2.3. Тепловые установки

При изучении этого раздела следует прежде всего уяснить роль тепловых электростанций и развитием энергетики страны.

Доля электроэнергии, вырабатываемой тепловыми электростанциями, в общем энергетическом балансе нашей страны составляет более 80%. Тепловые электростанции разделяют на две группы: паротурбинные конденсационные электростанции (КЭС), вырабатывающие только электрическую энергию, и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые осуществляют комбинированную выработку электроэнергии и теплоты.

Изучите тепловые схемы, объединяющие все элементы электростанций, при этом нужно обратить внимание на системы регенеративного подогрева питательной воды, а также на вспомогательные системы - водоподготовки, водоснабжения, топливоподачи, золоудаления и золоулавливания.

Ознакомьтесь с методом составления теплового баланса, определением КПД и коэффициента использования теплоты топлива на тепловых электростанциях.

Студенту необходимо также ознакомиться с принципиальными схемами и технико-экономическими показателями дизельных и газотурбинных электростанций, станций, которые преобразуют энергию расщепления ядер атомов тяжёлых элементов в теплоту и электрическую энергию. Ознакомьтесь со станциями с магнитогидродинамическими (МГД) генераторами, на которых электроэнергия получается путём прямого превращения в неё теплоты без применения движущихся механических деталей и узлов.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОТЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Современное сельское хозяйство является крупным потребителем тепловой энергии: теплота используется как для ведения технологических процессов, таких, как сушка различных сельскохозяйственных продуктов и прежде всего зерна, тепловая обработка кормов, пастеризация молока и др., так и для   отопления и вентиляции различных животноводческих,

14

Решение:

1) По диаграмме h-s (i-s) найдём удельную энтальпию начального состояния пара

(в пересечении линий р и t)

p1 =25 кг/см 2 =2,45 106 Па = 2,45 МПа, t1 =400 ° С, h1 =3240 кДж/кг

2) Из начальной точке на диаграмме опустим вертикаль (адиабату) до р 2 = 0,0096 Мпа

Удельная энтальпия конечного состояния h 2 =2220 кДж/кг

3)  По таблице 1 приложения найдём удельную энтальпию воды на линии насыщения по давлению р 2 = 0,0096 МПа   h/ 2 = 190 кДж/кг

4) Определим термический КПД цикла

5) Удельный расход пара

Аналогично ведутся расчёты по данным 2 варианта.

Задача 4.

Дано: Горизонтальная цилиндрическая труба, наружный диаметр её1

d=57 мм, tC = 100 С. Определить потери тепла трубой за 1 час с 1 м длины.

Решение:

1) Определим среднюю температуру пограничного слоя

Возьмём из таблицы 2 приложения физические константы воздуха при t коэффициент теплопроводности

λВ=29,06  10-3     Вт/мК

коэффициент кинематической вязкости

м/с

3) Определим критерий Грасгофа Gr

27

l= 286,487 (кДж/кг)

Термический коэффициент цикла можно найти по уравнению

В данном примере

Изменение энтропии цикла складывается из изменений энтропии в отдельных процессах цикла

Построим этот цикл в p-V и T-s диаграммах

Задача 3.

Дано: Цикл паросиловой установки Ренкина с параметрами пара

1  вариант: р2 = 25 кг/см 2 , t1 =400 ° С, р 2 =0,098 кг/см 2

2  вариант: р2 = 25 кг/см 2 , t1 =500 ° С, р 2 = 0,098 кг/см 2

26

производственных и культурно-бытовых помещений. При изучении этого раздела необходимо обратить внимание на специфику теплопотребления в сельском хозяйстве, современные теплоэнергетические установки и способы повышения их экономичности, на источники тепловой энергии в сельском хозяйстве.

3.1. Основы теплофизики сельскохозяйственных

производственных сооружений

При изучении раздела «Основы теории теплопередачи» вы уже ознакомились с основными видами передачи теплоты: теплопроводностью, тепловым излучением, конвективной теплоотдачей и теплопередачей. Эти же явления теплообмена, также, как и процессы влаго и воздухообмена, изучаются и при рассмотрении вопросов теплоснабжения сельскохозяйственных производственных сооружений.

Ознакомьтесь с процессом теплообмена в помещении, с методами расчёта количества теплоты, необходимой для поддержания оптимальной (расчётной) температуры в помещении; здесь важно учесть, что теплоотдача животными является активной частью теплового баланса в животноводческом помещении.

Уясните, что происходит взаимный теплообмен между животными и поверхностями ограждений помещений, каково тепловосприятие пола в животноводческих помещениях, как передаётся тепло в толще ограждений. Важно усвоить понятие о стационарной и нестационарной передаче теплоты через массивные, немассивные, прозрачные и непрозрачные ограждения. Разберитесь в понятии о воздухопроницаемости материалов и конструкций и о тепловом режиме сельскохозяйственных сооружений; уясните методы расчётов фильтрации воздуха через массивы ограждения, щели и окна, воздухообмена многопролётных сооружений, примером которых служат блочные теплицы.

3.2. Общие сведения о системах отопления,

вентиляции и кондиционирования

Отопление и вентиляция. Ознакомьтесь с классификацией и назначением систем отопления и вентиляции, выбором расчётных температур внутреннего и наружного воздуха, методом расчёта тепловых потерь помещения. Теплопотери помещения могут быть определены и по укрупнённым показателям, то есть по удельным тепловым характеристикам зданий. Необходимо ознакомиться с источниками тепловыделений, их расчётом и графиками (суточными и годовыми) расхода теплоты на отопление и вентиляцию.

Расчёт воздухообмена в помещении ведётся по различным видам вредных выделений; по избыткам теплоты, влаги, вредных газов, пыли,

15

поэтому важно знать предельно допустимые концентрации вредных выделений в воздухе различных помещений.

Ознакомьтесь с типами и характеристиками нагревательных приборов для систем отопления, тепловым расчётом их площади нагрева, с методикой расчета нагревательных приборов, в том числе и пароводяных калориферов.

Кондиционирование воздуха. При изучении этой темы нужно ознакомиться с основными процессами и системами кондиционирования, разобрать схемы летнего и зимнего кондиционирования, конструкции кондиционеров. Важно научиться пользоваться диаграммой H-d (энтальпия - влагосодержание воздуха) и уметь изображать в ней процессы кондиционирования воздуха.

3.3. Теплоснабжение производственных, жилых и общественных зданий

Ознакомьтесь с центральными системами: водяного отопления с естественной и насосной циркуляцией и парового отопления низкого и высокого давления, уясните преимущества и недостатки этих двух видов систем отопления. Рассмотрите вопросы о вентиляции и воздушном отоплении зданий.

Следует ознакомиться с системами и принципиальными схемами горячего водоснабжения, расчётом расхода теплоты на горячее водоснабжение, с суточными графиками тепловой нагрузки и интегральными графиками потребления теплоты; уясните основы расчёта систем горячего водоснабжения.

3.4. Применение теплоты на животноводческих фермах и комплексах

Высокие требования предъявляются к микроклимату животноводческих и птицеводческих помещений, так как от него в значительной степени зависит продуктивность животных. Поэтому важно уметь рассчитывать воздухообмен по предельно допустимым концентрациям углекислоты, аммиака и водяных паров в помещении.

Ознакомьтесь со схемами отопительно-вентиляционных систем и основами расчёта систем отопления и вентиляции, с основами автоматического регулирования микроклимата животноводческих помещений.

Уясните, из каких статей складывается расход теплоты на животноводческих и птицеводческих фермах и комплексах, какие схемы теплоснабжения могут быть использованы.

Процесс кормоприготовления включает в себя запаривание сочных кормов, гидролиз грубых и осолаживание концентрированных кормов. Ознакомьтесь с режимами процессов кормоприготовления и используемым оборудованием.

Тепловая обработка молока на фермах - важное условие успешного длительного хранения и транспортирования молока. Ознакомьтесь с режимами

16

в) Для точки 3 дано V3 = V2 , λ=l,5

Определим параметры точки 2/

Из уравнения изохорного процесса

г) Для точки 4 дано: р4= р3, ρ=1,2

Определим остальные параметры точки

Из уравнения изобарного процесса

, определим

д) Для точки 5 дано: V5=V1 , V5= 0,84 м3/кг

Определим из уравнения адиабатного процесса 3-4 р 4

и из уравнения изохорного процесса 4-1

2. Для цикла определим подведённую q1 и отведённую q 2 удельную теплоту

q=q1+q2=CV(T3-T2)+CP(T4-T3)

q=712.3(1107-738)+1005.6(1328-1107)=485.176(кДж/кг)

q3=CV(T5-T1),  q3=712.3(1107-288)=193.745(кДж/кг)

Удельную работу цикла можно найти как сумму удельных работ, совершённых в отдельных процессах цикла

25

для изотермического процесса

Задача 2.

Дано: Цикл ДВС с изохорно-изобарным подводом теплоты. Параметры рабочего тела в начале сжатия: р1 = 1кг/см2    и t1 =15 °, ε=10, р=1,2, λ=1,5. Рабочее тело - воздух, м =1кг. Определить: l,q1,q2,ηt,,Δ  S.

Решение: Изобразим смешанный цикл ДВС в p-V- диаграмме.

1). Определение параметров точек цикла

а). Для точки 1 даноt1=15°,Т1=288 К, р1=1 кг/см2=9,8 104Па.

Определим из уравнения состояния  объём  Vl

P  3  4

5

q2

б). Процесс сжатия 1-2 адиабатический, степень сжатия ε =10,

Определим

Из уравнения адиабатного процесса найдём р 2

Из уравнения состояния рабочего тела

24

пастеризации, схемами и установками для пастеризации и охлаждения молока.

Горячая вода на фермах и комплексах используется для приготовления пойла, для мытья посуды, молокопроводов, доильных установок и т.д. Разберитесь в методике определения среднесуточного расхода горячей воды на фермах.

Необходимо усвоить основы теплового расчёта кормозапарных агрегатов, водонагревателей, пастеризаторов и охладителей молока, уметь пользоваться при этом расчётным аппаратом теплопередачи.

Ознакомьтесь с использованием вторичных энергоресурсов для отопления и вентиляции животноводческих ферм и комплексов.

3.5. Обогрев сооружений защищенного грунта

При изучении вопроса теплоснабжения теплично-парникового хозяйства надо ознакомиться с основными конструкциями теплиц и парников, режимами их работы, со способами поддержания в них нормальных климатических условий, с суточными графиками потребления тепла.

Источниками теплоснабжения теплиц и парников могут быть как собственные котельные, так и тепловые отходы промышленных предприятий и теплоТЭЦ, а также термальные воды. Необходимо ознакомиться со схемами использования отходов тепла для обогрева теплиц и парников.

Студент должен уметь составить тепловой баланс культивационного сооружения, освоить методы расчёта вентиляции и отопления сооружения защищенного грунта.

3.6. Сушка продуктов сельскохозяйственного производства

Процессам сушки зерна и других продуктов отводится значительное место в сельскохозяйственном производстве. Удаление влаги из материала путём её испарения - сложный термический процесс; составными частями учения о процессах сушки являются теория тепло- и массообмена, показатель политропы п, теплоёмкость процесса, работа, изменение, механизм и кинетика сушки.

Ознакомьтесь с классификациями сушильных установок по способу подвода тепла, принципу действия, конструктивному оформлению и другим особенностям.

Основное распространение получили конвективные сушильные установки, в которых сушка материала осуществляется за счёт тепла, полученного им при соприкосновении с сушильным агентом (горячим воздухом или топочными газами).

В основу теплового расчёта сушилки положены уравнения материального и теплового баланса, по которым определяется количество влаги, удаляемой в процессе сушки, расход воздуха для сушки и необходимое количество тепла.

17

Необходимо пользоваться диаграммой H-d - влажного воздуха и применять её при расчётах основных процессов сушки.

Большое значение имеет правильный выбор параметров процесса сушки: температуры и скорости движения теплоносителя, времени сушки, допустимого удаления влаги; например, при сушке семян температура теплоносителя определяется термостойкостью семян, то есть допустимой температурой их нагрева. Ознакомьтесь с тепловыми режимами сушки семенных культур, зерна, фруктов и овощей, сена и других сельскохозяйственных продуктов.

3.7. Применение холода в сельском хозяйств

Современное сельское хозяйство является не только потребителем тепловой энергии, но и холода. В качестве источников холода используется естественный и искусственный лёд, артезианская вода, холодильные машины.

Рассмотрите способы охлаждения, а также заготовки, хранения и использования естественного и искусственного льда. При изучении холодильных машин необходимо вспомнить определение второго закона термодинамики, согласно которому тепло от менее горячего тела невозможно передать более горячему телу без затраты механической работы. Это положение является основой термодинамического цикла холодильной установки.

Изучение принципа машинного охлаждения необходимо начать с рассмотрения обратного цикла Карно, а затем показать отличие от него действительного цикла компрессионных холодильных установок, то есть приступить к рассмотрению принципа работы компрессионных, а затем абсорбционных холодильных установок. Нужно уметь определять холода производительность холодильных установок, уяснить требования, предъявляемые к холодильным агентам.

При выборе холодильного оборудования потребуется знание существующих типов холодильных установок, используемых в сельском хозяйстве.

При изучении принципа работы тепловых насосов необходимо рассмотреть режимы нагревания и охлаждения теплоносителя, используемого для обеспечения оптимального микроклимата в помещениях в летний и зимний периоды года, а также способы перевода теплового насоса с одного режима на другой

.3.8. Теплотехнические основы хранения

сельскохозяйственных продуктов

Вопрос качественного хранения сельскохозяйственных продуктов на месте их производства особенно остро стоит в настоящее время. Поэтому исключительно важное значение приобрели в последние годы вопросы

18

отсюда Дж/(кг К) = -1,37 кДж/(кг К)

Определим удельную работу процесса

Изменение внутренней энергии газа ΔU = CV (Т2 — T1)  ,

ΔU = 712,3 • (479 - 300) = 127,5 (кДж/кг)

Изменение энтропии

2.  Определение этих же параметров для изотермического процесса

Дано:  V1 = Па,  T1 =ЗООК, V1 = 1,253м3/ кг

V2 = 0,04 м3/ кг,   T2=T1=300К

Определим р 2 из уравнения изотермического процесса р2 V2 = p1V1

Построим графики процессов в p-V и T-s диаграммах

p104     2                                                     T,K

S

0.2 0.4 0.6  0.8 1.0 1.2   V1 м3/кг               S2      ΔS          S1

23

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Задача 1.

Дано: Цикл, отнесённый к 1 кг воздуха. Параметры начального состояния р1  =0,7 кгс/см2, t1  =27 ° конечного состояния V 2 =0,04 м3/кг, р 2 =3кгс/см2  газовая постоянная воздуха R=286,55 Дж/(кг К)

теплоемкости процессов      СV=712.3 Дж/кгК

СР=1005,6 Дж/кгК

Решение:

1.    Определение параметров Т 2 , n, c,, ΔU, ΔS для политропного процесса

1). Для состояния 1 дано:Р1 =0,7 кг/см 2 =6,86 10 4 Па

в системе СИ, t1 =27°,

Т1  =300К, R=286,55 Дж/(кг К)

Определим V1  из уравнения состояния идеального газа

2). Для состояния 2 дано: р 2 =35 кгс/см 2 = Па, V 2 =0,04 м3 /кг

Определим

Из уравнения политропного процесса    определим n

Теплоёмкость процесса

22

создания и совершенствования хранилищ для сочной сельскохозяйственной продукции.

Ознакомьтесь с «нормами технологического проектирования зданий, сооружений для хранения картофеля, овощей и фруктов», а также с классификацией современных хранилищ для различной сельскохозяйственной продукции, оптимальными параметрами микроклимата в них и со способами их поддержания. В результате рассмотрения теплового баланса хранилищ для картофеля и овощей выясните его структуру для различных периодов хранения - в период закладки продукции, в период охлаждения, в зимний и весенне-летний периоды. Нужно уметь подсчитывать расход воздуха для поддержания оптимального микроклимата в каждый период. Необходимо изучить тепловые схемы и компоновки теплосилового оборудования, освоить расчёты по определению расходов воздуха, теплоты и холода.

3.9. Системы теплоснабжения и тепловые сети в сельском хозяйстве

Изучите классификацию тепловых потребителей и требования, предъявляемые ими к системам теплоснабжения, рассмотрите суточные и годовые графики нагрузки теплопотребителей как сезонных, так и круглогодичных.

Классификацию систем теплоснабжения нужно провести по мощности, виду источника теплоты и виду теплоносителя. Рассмотрите классификацию тепловых сетей, их оборудование, схему и компоновку тепловых вводов, принцип действия элеваторов. Особое внимание нужно уделить водяным системам теплоснабжения, имеющим преимущественное распространение в сельском хозяйстве.

Изучите методику гидравлического и теплового расчета сетей, обратив внимание на системы уравнений для подсчёта линейных и местных падений давлений в трубопроводах и падении в них температуры теплоносителя.

Необходимо разобраться в методике определения расчётной тепловой мощности котельной, годового расхода топлива, стоимости единицы теплоты - основного технико-экономического показателя работы котельной, в выборе котельного оборудования.

19

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ

Контрольное задание должно выполняться студентом после изучения всего курса.

Студенту выдаётся индивидуальное задание, согласно которому он должен решить пять задач.

При выполнении контрольного задания необходимо соблюдать следующие требования:

а) обязательно записать условие задачи;

б)решение сопровождать кратким пояснительным текстом, в котором должно быть указано, какая величина определяется и по какой формуле, какие величины подставляются в формулу (из условия задачи, из справочника и т.д.);

в) вычисления давать в развёрнутом виде;

г) обязательно проставлять размерности всех заданных и расчётных величин в международной системе СИ;

д)  графический материал должен быть выполнен чётко в масштабе на миллиметровой бумаге.

После решения должен быть произведён краткий анализ полученных результатов и сделаны соответствующие выводы.

В конце работы дать перечень использованной литературы, указать дату окончания работы и подписать её.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задача 1. Газ массой m имеет начальные параметры - давление р1 и температуру t1 . После политропного изменения состояния газа объём его стал V2 давление р2. Определить конечную температуру Т2 газа, показатель политропы n, теплоёмкость процесса, работу, изменение внутренней энергии и энтропии. Определить эти же величины, если изменение состояния газа происходит по изотерме до того же значения конечного объёма V2. Сделать выводы по полученным расчётным данным. Показать процессы в p-V и T-s - диаграммах.

Контрольный вопрос. Каковы общая формулировка и математическое определение первого закона термодинамики? Дайте определение и объясните физическую сущность величин, входящих в уравнение первого закона термодинамики.

Задача 2. Определить параметры рабочего тела в характерных точках идеального цикла поршневого двигателя с изохорно - изобарным подводом теплоты (смешанный цикл), если известны давление р1 и температура t1 рабочего тела в начале сжатия. Степень сжатия , степень предварительного расширения , степень повышения давления заданы .

Определить работу, получаемую от цикла, подведённую и отведенную теплоту, термический КПД цикла и изменение энтропии отдельных

20

процессов цикла. За рабочее тело принять воздух, считая его теплоёмкость в расчётных интервалах температур постоянной. Построить на "миллиметровке" в масштабе этот цикл в координатах P-V и T-S. Дать к полученным графикам соответствующие пояснения.

Контрольный вопрос. Приведите основные формулировки второго закона термодинамики.

Задача 3. Показать сравнительным расчётом целесообразность применение пара высоких начальных параметров и низкого конечного давления на примере паросиловой установки, работающей по циклу Ренкина, определив располагаемый теплоперепад, термический КПД цикла и удельный расход пара для двух различных значений начальных и конечных параметров пара.

Указать конечное значение степени сухости. Изобразить схему простейшей паросиловой установки и дать краткое описание её работы. Представить цикл Ренкина в диаграммах P-V и T-S. Задачу решать с помощью H-s диаграммы.

Представить графическое решение задачи в Н -s диаграмме.

Задача 4. Определить потери тепла за 1 час с 1 м длины горизонтально расположенной цилиндрической трубы, охлаждаемой свободным потоком воздуха, если известны наружный диаметр d трубы, температура стенки трубы tc температура воздуха tB в помещении.

Контрольный вопрос. Какими основными безразмерными числами (критериями) подобия определяется конвективная теплопередача и каков физический смысл этих чисел подобия?

Задача 5. Плоская стальная стенка толщиной δс омывается с одной стороны горячими газами с температурой tl, с другой стороны водой с температурой t2. Определить коэффициент теплопередачи К от газов к воде, удельный тепловой поток q и температуры обеих поверхностей стенки, если известны коэффициенты теплопередачи от газа к стенке

α1 и от стенки к воде α2; коэффициент теплопроводности стали λс=58 Вт/(мК). Определить также все указанные выше величины, если стенка со стороны воды покрыта слоем накипи толщиной δн; коэффициент теплопроводности накипи λн= 1 Вт/(мК). Для указанных вариантов построить эпюры температур от t1 до t2. Объяснить в чём заключается вред отложения накипи стальных поверхностях нагрева.

Контрольный вопрос. В чём различие между коэффициентами теплоотдачи и теплопередачи, и какова связь между ними.

21