Задача 1. Определение толщины стенки трубы

Постановка задачи: Определить толщину стенки трубы участка магистрального трубопровода с наружным диаметром Dн. Исходные данные для расчета: категория участка, внутреннее давление – р, марка стали, температура стенки трубы при эксплуатации – tэ, температура фиксации расчетной схемы трубопровода – tф, коэффициент надежности по материалу трубы – k1. Рассчитать нагрузки на трубопровод: от веса трубы,  веса продукта (нефть и газ), напряжения от упругого изгиба (радиус упругого изгиба R=1000 Dн). Плотность нефти принять равной . Исходные данные приведены в табл. 3.1.

Расчетную толщину стенки трубопровода δ, мм, следует определять по формуле						     			               (3.1)

При наличии продольных осевых сжимающих напряжений толщину стенки следует определять из условия

(3.2)

где n - коэффициент надежности по нагрузке - внутреннему рабочему давлению в трубопроводе, принимаемый: для газопроводов — 1.1, для нефтепроводов — 1.15; p – рабочее давление, МПа; Dн - наружный диаметр трубы, мм; R1 – расчетное сопротивление растяжению металла труб, МПа; ψ1 - коэффициент, учитывающий двухосное напряженное состояние труб

(3.3)

где  нормативное сопротивление растяжению (сжатию) металла труб, принимается равным пределу прочности вр по прил. 5, МПа; m – коэффициент условий работы трубопровода принимаемый по прил. 2; k1 , kн – коэффициенты надежности, соответственно, по материалу и по назначению трубопровода, принимаемые k1 — табл. 3.1,  kн по прил. 3.

(3.4)

где σпр.N  - продольное осевое сжимающее напряжение, МПа.

(3.5)

где α, Е, μ – физические характеристики стали, принимаемые по прил. 6; Δt – температурный перепад, 0С, Δt= tэ – tф  ; Dвн – диаметр внутренний, мм,  с толщиной стенки δн, принятой в первом приближении, Dвн = Dн –2 δн.

Увеличение толщины стенки при наличии продольных осевых сжимающих напряжений по сравнению с величиной, полученной по первой формуле, должно быть обосновано технико-экономическим расчетом, учитывающим конструктивные решения и температуру транспортируемого продукта.

Полученное расчетное значение толщины стенки трубы округляется до ближайшего бóльшего значения, предусмотренного государственными стандартами или техническими условиями на трубы.

Пример 1. Определить толщину стенки трубы участка магистрального газопровода диаметром Dн = 1220 мм. Иходные данные для расчета: категория участка - III, внутреннее давление – р = 5,5 МПа, марка стали – 17Г1С-У (Волжский трубный завод), температура стенки трубы при эксплуатации – tэ = 8 0С, температура фиксации расчетной схемы трубопровода – tф = -40 0С, коэффициент надежности по материалу трубы – k1 = 1,4. Рассчитать нагрузки на трубопровод: от веса трубы,  веса продукта (нефть и газ), напряжения от упругого изгиба (радиус упругого изгиба R=1000 Dн). Плотность нефти принять равной . Исходные данные приведены в табл. 3.1.

Решение

Расчет толщины стенки

Нормативное сопротивления растяжению (сжатию) металла труб  (для стали 17Г1С-У) равно вр =588 МПа (прил. 5); коэффициент условий работы трубопровода принимаемый m = 0,9 (прил. 2); коэффициент надежности по назначению трубопровода kн = 1,05 (прил. 3), тогда расчетное сопротивление растяжению (сжатию) металла труб

(МПа)

Коэффициент надежности по нагрузке - внутреннему рабочему давлению в трубопроводе n = 1,1.

Расчетная толщина стенки трубопровода

(мм)

Физические характеристики стали α = 1,2·10-5, Е = 2,1·105, μ = 0,3

Продольное осевое сжимающее напряжение, МПа

Коэффициент, учитывающий двухосное напряженное состояние труб

Толщина стенки с учетом продольных осевых сжимающих напряжений

(мм)

Принимаем толщину стенки равной 11 мм.

Таблица 3.1

Исходные данные для расчета (задача 1)

| № вар. | Dн мм | Категория участка | , кг/м3 | tф , 0С | tэ , 0С | р, МПа | Марка стали | k1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 530 | В | 850 | -33 | 4 | 5,0 | 13Г1С-У | 1.4 |
| 2 | 620 | I | 840 | -35 | 10 | 6,8 | 17Г1С | 1.34 |
| 3 | 720 | II | 750 | -40 | 16 | 6,9 | 13Г2АФ | 1.47 |
| 4 | 820 | III | 770 | -39 | 14 | 7,3 | 13Г1С-У | 1.4 |
| 5 | 1020 | IV | 780 | -38 | 8 | 4,3 | 09ГБЮ | 1.34 |
| 6 | 1220 | В | 870 | -37 | 12 | 4,5 | 12Г2СБ | 1.47 |
| 7 | 530 | I | 840 | -36 | 6 | 5,8 | 09Г2ФБ | 1.4 |
| 8 | 820 | II | 830 | -34 | 18 | 6,5 | 13Г1СБ-У | 1.34 |
| 9 | 1020 | III | 890 | -32 | 20 | 4,3 | 10Г2ФБ | 1.47 |
| 10 | 1220 | IV | 810 | -31 | 22 | 5,3 | 10Г2ФБЮ | 1.4 |
| 11 | 530 | IV | 850 | -37 | 4 | 4,5 | 13Г1С-У | 1.4 |
| 12 | 620 | В | 840 | -36 | 10 | 5,8 | 17Г1С | 1.34 |
| 13 | 720 | I | 750 | -34 | 16 | 6,5 | 13Г2АФ | 1.47 |
| 14 | 820 | II | 770 | -32 | 14 | 4,3 | 13Г1С-У | 1.4 |
| 15 | 1020 | III | 780 | -31 | 8 | 5,3 | 09ГБЮ | 1.34 |
| 16 | 1220 | IV | 870 | -33 | 12 | 5,0 | 12Г2СБ | 1.47 |
| 17 | 530 | III | 840 | -35 | 6 | 6,8 | 09Г2ФБ | 1.4 |
| 18 | 820 | IV | 830 | -40 | 18 | 6,9 | 13Г1СБ-У | 1.34 |
| 19 | 1020 | В | 890 | -39 | 20 | 7,3 | 10Г2ФБ | 1.47 |
| 20 | 1220 | I | 810 | -38 | 22 | 4,3 | 10Г2ФБЮ | 1.4 |
| 21 | 720 | IV | 780 | -39 | 4 | 5,3 | 12Г2СБ | 1.47 |
| 22 | 820 | В | 870 | -38 | 10 | 4,5 | 09Г2ФБ | 1.4 |
| 23 | 1020 | I | 840 | -37 | 16 | 5,8 | 13Г1СБ-У | 1.34 |
| 24 | 1220 | II | 830 | -36 | 14 | 6,5 | 10Г2ФБ | 1.47 |
| 25 | 530 | III | 890 | -34 | 8 | 4,3 | 10Г2ФБЮ | 1.4 |

Задача 2. Определение шага расстановки грузов при укладке

трубопровода в обводненной местности

Постановка задачи: Рассчитать шаг расстановки железобетонных грузов при укладке нефтепровода через болото. Исходные данные для расчета: наружный диаметр трубы -  Dн,  толщина стенки - ,  - угол поворота трассы, град,  R=1000 Dн - радиус упругого изгиба. вид груза, его масса и размеры. Исходные данные в табл. 3.1.

Расчет устойчивости участка нефтепровода, прокладываемого заболоченных и пойменных участках трассы, выполняется по формуле:

Б>=KМ (КН.В. qвс  +qизг  – qтр – qпр), 				                            (1)

где 	Б – необходимая дополнительная пригрузка на 1 м, н/м; KМ – коэффициент, зависящий от вида пригрузки, KМ = 1,05 (для ж/бетонных и чугунных грузов); КН.В.  – коэффициент надежности при расчете устойчивости положения  трубопровода против всплытия, принимается равным 1.05 для заболоченных и пойменных участков трассы; qвс – расчетная выталкивающая сила воды, действующая на трубопровод, н; Dн –наружный диаметр трубопровода (с учетом изоляции и футеровки); в-объемный вес воды, н/м3 ; qизг – дополнительная пригрузка, необходимая для изгиба трубопровода по заданной кривой дна траншеи, н/м.

Если Б > 0, то это означает, что трубопровод обладает положительной плавучестью и его необходимо пригружать.

Выталкивающая сила воды, действующая на трубопровод определяется по формуле, Н/м:

(2)

Объемный вес воды с учетом взвешенных частиц, Н/м3, определяем по формуле:

,                             где =1100 кг/м3 - плотность воды на болоте;

Дополнительная пригрузка, необходимая для изгиба трубопровода по профилю траншеи:

- для вогнутых участков трассы определяется по формуле:

,                                               (3)

- для выпуклых участков трассы определяется по формуле:

(4)

Е – модуль упругости материала трубы, Па (прил.6); осевой момент инерции поперечного сечения трубы, м4, определяем по формуле:

 - угол поворота трассы, рад,   (рад)= (град)* /180; R=1000Dн - радиус упругого изгиба, м.

Собственный вес трубы qтр, Н/м, определяем по формуле:

(5)

где = 0,95 - коэффициент надежности по нагрузке от веса трубы;

=78500 Н/м3 - объемный вес стали, принимаемый по прил. 6.

Нагрузку от веса продукта в трубе qпр,  Н/м , определяем по формуле:

где = 0,95 - коэффициент надежности по нагрузке от веса продукта.

Расчет проводим с учетом опорожнения трубопровода, поэтому .

Шаг расстановки железобетонных грузов определяется по формуле:

(6)

Вес груза в воде определяется по формуле:

(7)

Вес груза в воздухе, Qпр, определяем по формуле:

Qпр=тгр·g                                                                (8)

где тгр – масса груза, кг (прил. 8); g=9,8 м/с2  - ускорение свободного падения.

Для железобетонных  грузов объем , м3, рассчитываем по формуле:                                                                                             (9)

где а, b, d, h, R, с - размеры железобетонного груза, прил. 8 .

Для чугунных грузов объем , м3, рассчитываем по формуле

.					               (10)

R1, R2 , М  - размеры чугунных грузов, м, даны в прил.  9.

Зная расстояние между грузами и длину обводненного участка трассы, можно определить необходимое количество грузов.

Пример 3. Рассчитать шаг расстановки железобетонных пригрузов при укладке нефтепровода через болото. Шаг расстановки пригрузов рассчитывать с учетом опорожнения нефтепровода. Исходные данные для расчета: наружный диаметр трубы Dн = 1220 мм,  толщина стенки d = 11 мм, пригруз - железобетонный седловидный, масса и размеры в зависимости от диаметра даны в прил. 8.

Решение

Необходимую дополнительную пригрузку  на 1 метр трубы Б определяем по формуле (1).

Выталкивающая сила воды, действующая на трубопровод:

(Н/м)

Расчет проводим с учетом опорожнения трубопровода,  вес продукта qпр = 0;

Км = 1,05 (для железобетонных пригрузов) .

Кнв = 1,05 (для болотистых участков).

(Н/м),

(Н/м), в Б добавить qизг

10100 > 0 → трубу необходимо пригружать.

Для трубы диаметром 1220 мм размеры железобетонного пригруза (прил. 8):

а = 2000 мм                    R = 580 мм           с = 1050 мм

d = 320 мм                       b = 1600 мм         h = 500 мм

(м3)

(Н),

где масса пригруза тгр = 4000 кг (прил. 8)

Тогда вес пригруза в воде:

(Н)

Таким образом, шаг расстановки пригрузов равен  =  16653/10100 = 1,65 м.

# Приложение 2

#### Категории отдельных участков магистральных трубопроводов

| Категория участка трубопровода | Коэффициент условий работы, m |
| --- | --- |
| В (высшая) | 0,6 |
| I | 0,75 |
| II | 0,75 |
| III | 0,9 |
| IV | 0,9 |

### Приложение 3

Значение коэффициента надёжности по назначению в зависимости от

условного диаметра  трубопровода  и внутреннего давления

| Условный Диаметр трубопровода, мм | Значение коэффициента надёжности, kн |
| --- | --- |
|  | Для газопроводов, в зависимости от внутреннего давления, Р, МПа | Для нефтепроводов и нефтепродукто-проводов |
|  | Р 5,5 | 5,5<Р<7,5 | Р10 |  |
| 500 и менее | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6001000 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1 |
| 1200 | 1,05 | 1,05 | 1,1 | 1,05 |
| 1400 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,1 |

### Приложение 5

Механические характеристики различных марок  сталей

| Выксунский трубный завод | Волжский трубный завод |
| --- | --- |
| Марка стали | вр,МПа | т,МПа | Марка стали | вр,МПа | т,МПа |
| 09Г2С |  | 490 | 340 | 09Г2С |  | 490 | 340 |
| 12Г2С |  | 510 | 350 | 12Г2С |  | 510 | 350 |
| 17ГС |  | 510 | 350 | 17ГС |  | 510 | 350 |
| 17Г1С |  | 510 | 350 | 17Г1С |  | 510 | 363 |
| 17Г1С-У | 510 | 350 | 10Г2ФБЮ | 588 | 441 |
| 13ГС |  | 510 | 350 | 17Г1С-У | 588 | 461 |
| 12ГСБ | 510 | 350 | 13ГС |  | 588 | 461 |
| 08ГБЮ | 510 | 350 | 13Г1С-У | 588 | 461 |
| 13Г2АФ | 530 | 360 | 10Г2ФБ | 588 | 461 |
| 13Г1С-У | 540 | 390 | Х70 |  | 588 | 461 |
| 09ГБЮ | 550 | 380 | Ст20(ТУ-98) | 588 | 461 |
| 12Г2СБ | 550 | 380 | Ст20(ТУ-01) | 690 | 560 |
| 09Г2ФБ | 550 | 430 | 09ГСФ(ТУ-01) | 690 | 560 |
| 13Г1СБ-У | 570 | 470 |  |  |  |  |
| 10Г2ФБ | 590 | 440 |  |  |  |  |
| 10Г2ФБЮ | 590 | 460 |  |  |  |  |
| 10Г2СБ | 590 | 460 |  |  |  |  |

### Приложение 6

## Характеристики трубных сталей

| Физические характеристики стали и их обозначение | Величина |
| --- | --- |
| 1. Удельный вес стали ст, н/м3 | 78500 |
| 2. Модуль упругости Е, МПа | 2,06 105 |
| 3. Коэффициент линейного расширения , 1/ 0С | 1,2*10-5 |
| Коэффициент поперечной деформации (коэффициент Пуассона) а) в упругой стадии работы металла б) в пластической стадии работы металла | 0,3 0,5 |

Приложение 8

Железобетонные седловидные грузы для балластировки трубопроводов

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Масса груза, кг | Размеры, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | а | b | с | d | R |  | H |
| 325 | 300 | 840 | 590 | 400 | 200 | 220 | 40 | 170 |
| 426 | 500 | 1080 | 760 | -400 | 260 | 280 | 40 | 220 |
| 529 | 1500 | 1320 | 900 | 800 | 330 | 330 | 40 | 240 |
| 720 | 3000 | 1540 | 1120 | 1200 | 340 | 430 | 40 | 340 |
| 820 | 3000 | 1640 | 1210 | 1100 | 346 | 480 | 40 | 390 |
| 1020 | 3000 | 1840 | 1430 | 900 | 340 | 580 | 40 | 500 |
| 1220 | 4000 | 2000 | 1600 | 1050 | 320 | 580 | 50 | 500 |
| 1420 | 4000 | 2100 | 1750 | 1110 | 250 | 800 | 90 | 620 |

Приложение 9

Чугунные кольцевые грузы для балластировки трубопроводов

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Масса груза, кг | Размеры, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | R1 | R2 | R3 | A | M | d | l |
| 325 | 250 | 275 | 210 | 150 | 260 | 400 | 20 | 120 |
| 377 | 300 | 305 | 245 | 175 | 285 | 450 | 20 | 130 |
| 426 | 350 | 330 | 264 | 200 | 310 | 500 | 20 | 130 |
| 478 | 400 | 355 | 294 | 230 | 335 | 500 | 20 | 140 |
| 529 | 450 | 385 | 320 | 255 | 360 | 500 | 20 | 170 |
| 630 | 500 | 435 | 373 | 280 | 410 | 500 | 20 | 170 |
| 720 | 1100 | 480 | 415 | 310 | 455 | 960 | 24 | 180 |
| 820 | 1100 | 530 | 465 | 360 | 505 | 870 | 24 | 180 |
| 1020 | 1100 | 635 | 570 | 405 | 610 | 725 | 24 | 180 |