# Практические задания

Решить задачи.

Для нечетных вариантов Вариант 15

1. Определите объем товарной, валовой и реализованной продукции исходя из следующих данных:

| Наименование продукции | Оптовая цена за единицу (руб.) | Остаток на начало года, шт. | Выпуск за год, шт. | Остаток на конец года, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изделие А | 100 | 150 | 3000 | 130 |
| Изделие Б | 150 | 110 | 2000 | 120 |
| Незавершенное производство (тыс. руб.) | – | 18,0 | – | 17,0 |

2. В металлообрабатывающем цехе промышленного предприятия действует 100 однотипных станков. С 1 сентября установлено еще 30 станков, а с 1 июля выведено из эксплуатации 8 единиц оборудования. На предприятии действует двухсменный режим работы при длительности смены 8 ч. Число рабочих дней в году – 250. Регламентированная величина простоев оборудования составляет 7 % режимного фонда времени. Производительность одного станка – в среднем 5 деталей в час. Запланированный объем выпуска изделий в течение года – 1 720 000 деталей.

Определить производственную мощность цеха и коэффициент использования производственной мощности.