Задание: По заданному варианту нарисовать электрическую цепь устройства.

По полученной схеме:

- Составить дифференциальное уравнение относительно переменной выхода и решить его классическим методом анализа переходных процессов,  подав на вход единичный постоянный сигнал (Uвх=const=1)

- Вывести ее передаточную функцию, приняв за входной сигнал напряжение на входе цепи, а за выходной – напряжение на выходе:. Определить тип полученной схемы: усилительный, интегрирующий, дифференцирующий

- По передаточной функции построить частотные характеристики (АЧХ, ФЧХ, АФХ, ЛАХ, ЛФХ);

- Составить систему уравнений метода переменных состояний, приняв на выходные величины – ток в элементе С3 и напряжение на элементе С6, записать матрицы A, B, C, D.

Элементы и их параметры заданы в таблицах по вариантам.

# Таблица 1. Элементы схемы

| Вариант | С1 | С2 | С3 | С4 | С5 | С6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | L | C | R | L | R | P |

Где: R – резистор, L – Индуктивность,  С – емкость, P – разрыв, S – замкнут

Таблица 2. Параметры элементов

| Вариант | R, Ом | L, мГн | С, мкФ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 50 | 25 |