Министерство образования и науки РФ

Волгоградский государственный технический университет

Кафедра «Электротехника»

Контрольная работа

по курсу «Электротехника и электроника»

РАСЧЕТ ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

ПОСТОЯННОГО ТОКА

Задания и методические указания

для выполнения контрольной работы

для групп МЗБ-292с, СЗБ-289с

Волгоград 2011 г.

- РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

# Указания.

Числовые данные находятся в таблице 1. Номер варианта определяется по порядковому номеру студента в журнале группы. Источники напряжения располагаются в ветвях с номерами n и n+2.

Номер ветви соответствует номеру сопротивления в заданной схеме.

Следует помнить, что источник напряжения включается последовательно с сопротивлением. Направление ЭДС источника напряжения и ток источника тока принять произвольно.

# Правила оформления семестровой работы.

Контрольная  работа оформляется на листах формата А4. Титульный лист  работы имеет стандартный вид и должен содержать наименование предмета, по которому сделана работа, вариант по номеру в журнале,  фамилию и инициалы студента, номер группы учебной группы (см. Приложение 1) . После записи «Проверил» указывается фамилия и инициалы преподавателя.

Текст работы может быть набран на компьютере и написан «вручную». В любом случае обязательно приводится полный текст задания. Затем приводится схема и выписываются исходные данные своего варианта, а после слова «Решение» приводится решение задачи.

Текст решения должен содержать пояснения, какой параметр и по какой исходной формуле определяется. Если требуется, чертятся схемы (непосредственно по тексту) и графики (на миллиметровке). Схемы должны быть выполнены карандашом с использованием чертежных инструментов и в соответствии с ГОСТом.

При решении задачи методом, основанным на применении законов Кирхгофа, предварительных преобразований в схемах не делать. Все источники должны быть учтены при записи законов так, как они заданы в условии. Результатом этого раздела семестровой работы должна быть система уравнений, записанных по законам Кирхгофа, с числовыми коэффициентами. Система уравнений может быть записана в матричной форме.

Во всех методах расчета обязательно записать в матричном виде систему контурных или узловых уравнений, рассчитав коэффициенты и столбец свободных членов.

Баланс мощностей проверить, используя результаты любого метода.

Контрольная  работа, выполненная не для своего варианта, а также оформленная небрежно и не по правилам, не проверяется и не оценивается.

2. Задание на контрольную работу.

Для цепи (рис. 1)  и исходных данных (таблица 1), которые выбираются согласно варианту, выполнить:

- Составить уравнения по законам Кирхгофа для расчета токов во всех ветвях.

- Рассчитать токи во всех ветвях цепи методом контурных токов.

- Рассчитать токи во всех ветвях цепи методом узловых потенциалов.

- Результаты расчета по пунктам 1, 2 и 3 сравнить между собой.

- Проверить баланс мощностей.

Таблица 1. – Числовые значения для расчета.

| Вариант | № схемы | Сопротивления ветвей | ЭДС источников |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | En | En+2 | n |
|  |  | Ом | В | - |
| СЗБ-289с |
| 1 | 10 | 220 | 120 | 90 | 300 | 160 | 100 | 45 | 25 | 1 |
| 2 | 9 | 14 | 24 | 8 | 18 | 30 | 16 | 40 | 12 | 2 |
| 3 | 18 | 60 | 80 | 44 | 20 | 28 | 100 | 46 | 8 | 3 |
| 4 | 12 | 30 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 26 | 28 | 4 |
| 5 | 4 | 24 | 70 | 44 | 12 | 20 | 30 | 40 | 19,5 | 1 |
| 6 | 13 | 8 | 14 | 20 | 24 | 40 | 11 | 40 | 10 | 2 |
| 7 | 5 | 8 | 22 | 10 | 24 | 14 | 16 | 50 | 16,5 | 3 |
| 8 | 14 | 18 | 40 | 32 | 80 | 60 | 44 | 60 | 28 | 4 |
| 9 | 6 | 10 | 20 | 24 | 14 | 16 | 30 | 30 | 38 | 1 |
| 10 | 19 | 10 | 14 | 20 | 8 | 30 | 40 | 30 | 20 | 2 |
| 11 | 2 | 16 | 20 | 12 | 30 | 42 | 52 | 50 | 34 | 3 |
| 12 | 15 | 32,5 | 22,5 | 10,5 | 25 | 12,5 | 10 | 20 | 75 | 4 |
| 13 | 1 | 32,5 | 12,5 | 5 | 20 | 27,5 | 37,5 | 25 | 50 | 1 |
| 14 | 16 | 10 | 20 | 15 | 25 | 32,5 | 25 | 35 | 37,5 | 2 |
| 15 | 11 | 50 | 200 | 250 | 87 | 375 | 100 | 150 | 625 | 3 |
| 16 | 17 | 25 | 45 | 12,5 | 25 | 20 | 15 | 32 | 87,5 | 4 |
| 17 | 3 | 10 | 32,5 | 22,5 | 25 | 12,5 | 15 | 37 | 25 | 1 |
| 18 | 7 | 325 | 100 | 150 | 300 | 275 | 112 | 17 | 62,5 | 2 |
| 19 | 20 | 15 | 12,5 | 20 | 35 | 17,5 | 20 | 25 | 55 | 3 |
| 20 | 15 | 20 | 25 | 10 | 14 | 18 | 15 | 30 | 35 | 4 |
| 21 | 8 | 135 | 200 | 250 | 100 | 175 | 300 | 34,5 | 37,5 | 1 |

# Схемы к заданию приведены на рисунке 1.

Правила оформления. Контрольная работа оформляется на листах формата А4. Титульный лист работы имеет стандартный вид и содержит название работы, наименование предмета, по которому сделана работа, вариант по номеру в журнале, фамилию и инициалы студента, номер учебной группы. После записи «Проверил» указывается фамилия и инициалы преподавателя. Текст работы может быть набран на компьютере или написан «вручную».

Каждое задание необходимо начинать с его формулировки (см содержание задания), решение должно содержать пояснения, а именно какой параметр и по какой исходной формуле определяется, с обязательным указанием единиц измерения всех физических величин. Схемы должны быть выполнены карандашом с использованием чертежных инструментов.

Контрольная работа, выполненная не для своего варианта, а также оформленная небрежно и не по правилам, не проверяется и не оценивается.